## Slide 1: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT VÀ INTT CHO MÃ HOÁ LƯỢNG TỬ CRYSTALS-KYBER
Nguyễn tuấn hùng
Chuyên ngành: Điện tử
Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City University of Technology
Department of Electrical Electronic, Division of Electronic
Luận văn thạc sĩ
Notes: Đề tài luận văn của em là THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT VÀ INTT CHO MÃ HOÁ LƯỢNG TỬ CRYSTALS-KYBER

## Slide 2: Tóm tắt Luận văn
Tại phiên thứ 3 của quá trình tiêu chuẩn hóa mật mã lượng tử, NIST đã công bố CRYSTALS-Kyber là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Là một dạng mã hóa dựa trên Lattice, CRYSTALS-Kyber đặt nặng yêu cầu xử lý vào NTT và INTT để nhân đa thức.
Luận văn này trình bày một thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT cho mã hoá lượng tử CRYSTALS-Kyber. Trong đó tập trung vào việc thiết kế và tối ưu hóa kiến trúc bộ tăng tốc NTT với các thông số phù hợp cho CRYSTALS-Kyber.
Nghiên cứu bao gồm việc sửa đổi các mô-đun tính toán và các Butterfly Unit nhằm giảm độ phức tạp tính toán. Kết quả là thiết kế đạt được 237 MHz fmax khi tổng hợp trên Intel FPGA Cyclone V với Quartus. Việc cân bằng thanh ghi giữa các mạch tổ hợp cho phép thiết kế pipeline đạt được tốc độ mạch tối ưu.

## Slide 3: MỤC LỤC
TỔNG QUAN
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
TỔNG HỢP VÀ MÔ PHỎNG
SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ
KẾT LUẬN
Notes: Phần thuyết trình của em gồm 6 phần
Phần 1 Tổng Quan trình bày Trình bày tổng quan về đề tài nghiên và tình hình nghiên cứu
Phần 2 CSLT trình bày Các nghiên cứu lý thuyết đi từ mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber, Number Theoretic Transform (NTT) đến các giải thuật chuyên sâu để tối ưu trên phần cứng tốt hơn.
Phần 3 TKPC Mô tả thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber.
Phần 4 Kết quả mô phỏng mạch và kiểm tra với Testbench được thực hiện trên phần mềm ModelSim
Kết quả tổng hợp mạch sử dụng hai phần mềm là Quartus Prime Standard Edition 21.1 (Hỗ trợ Cyclone V)
Phần 5 Đánh giá và so sánh kết quả với các nghiên cứu trước
Kiến nghị những hướng nghiên cứu tiếp theo
PhầN 6 Kết luận

## Slide 4: TỔNG QUAN
Trình bày tổng quan về đề tài nghiên và tình hình nghiên cứu
1
Notes: Sau đây em xin trình bày

## Slide 5: MÃ HÓA
Photo: Wiki
Notes: Mã hóa là nhằm chuyển đổi những thông tin từ định dạng bình thường sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu không có phương tiện giải mã

## Slide 6: MÃ HÓA
Mật mã học cổ điển
Notes: Mật mã học cổ điển là những dạng mật mã đã lạc hậu
Gậy mật mã của người Hy Lạp là một trong những dụng cụ đầu tiên trong ngành mật mã hoá
Máy Enigma là một loại máy có hệ thống đĩa quay dùng để tạo mật mã và giải mã các thông tin cơ mật. Máy Enigma đầu tiên do kỹ sư Đức Arthur Scherbius phát minh vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ nhất

## Slide 7: MÃ HÓA ĐIỆN TỬ
Tin nhắn
Website
Thương mại điện tử
Chữ ký số
Chuỗi khối
Ngân hàng
Internet
…
Notes: Mã hóa điện tử được sử dụng ngày nay trong hầu hết các mặt của đời sống
Đặc biệt là trên Internet
Có thể thấy từ …

## Slide 8: MÃ HÓA ĐỐI XỨNG
Advanced Encryption Standard (AES)
B
A
Notes: Mã hóa đối xứng sử dụng 1 chìa khóa cho hai bên AB

## Slide 9: MÃ HÓA ĐỐI XỨNG
A
B
Notes: Nhưng làm sao để chia sẻ chìa khóa đó dễ dàng qua một kênh không an toàn như Internet

## Slide 10: MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG
A
B
Asymmetric Cryptography
A’s Public key
A’s Private key
B
Asymmetric Cryptography
B’s Public key
B’s Private key
Notes: Giải pháp là mã hóa bất đối xứng
Mã hóa bất đổi xứng bao gồm 1 cặp chìa khóa …

## Slide 11
MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG
A
A’s Public key
A’s Private key
B
B’s Public key
B’s Private key
Asymmetric Cryptography
Asymmetric Cryptography
Same Symmetric Cryptography Key
Diffie-Hellman Key Exchange, Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange
Notes: Ví dụ 1 dạng mã hóa để trao đổi khóa

## Slide 12: MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG
A
A’s Public key
A’s Private key
B
Asymmetric Cryptography
Asymmetric Cryptography
Digital Signature Algorithm, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
Notes: Một dạng khác là chữ ký số
Vd như A là chủ một website có đăng ký TLS (https) thì sẽ có Publickey trong list

## Slide 13: MÃ HÓA LƯỢNG TỬ
Current Asymmetric Cryptography
Quantum Computers from 2026 [a]
Shor’s Discrete logarithms and factoring Algorithm [b]
[a] Mosca, Michele. "Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready?." IEEE Security & Privacy 16, no. 5 (2018): 38-41.
[b] P. W. Shor, Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring, Proc. 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Shafi Goldwasser, ed.), IEEE Computer Society Press (1994), pp. 124-134.
Break
Notes: Mã hóa bđx hiện tại có thể bị giải mã hoàn toàn bởi máy tính lượng tử trong tương lai

## Slide 14: MÃ HÓA LƯỢNG TỬ
“The goal of post-quantum cryptography (also called quantum-resistant cryptography) is to develop cryptographic systems that are secure against both quantum and classical computers, and can interoperate with existing communications protocols and networks. ”
Post-Quantum Cryptography Standardization
Notes: Do đó NIST thực hiện chuẩn hóa
Trích dẫn mục tiêu đề ra của NIST

## Slide 15: MÃ HÓA LƯỢNG TỬ
Các ứng cử viên vòng 3 của NIST [1]
Trong đó bao gồm 4 ứng cử viên thuộc dòng mã hoá lưới (lattice-based) và 1 ứng cử viên thuộc dòng mã hoá code-based
[1] NIST, “Post-Quantum Cryptography Standardization”, csrc.nist.gov, https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography.
Notes: Tới vòng thứ 3 thì dạng mã hóa Lattice Based chiếm ưu thế trong đó đứng đầu nổi bật là Kyber đang được nghiên c ứu nhiều

## Slide 16: CRYSTALS-Kyber
Trong 4 ứng cử viên mã hoá lattice-based, CRYSTALS-Kyber hay Kyber là ứng cử viên đầu tiên và được đánh giá rất triển vọng để được chuẩn hoá trong tương lai.

## Slide 17: CRYSTALS-Kyber
Kyber đòi hỏi nỗ lực tính toán nghiêm túc, chủ yếu là phép nhân các đa thức trên một vành đa thức giới hạn.
Kyber sử dụng một kỹ thuật hỗ trợ tốc độ phép tính nhân có tên là Number-Theoretic Transform (NTT) và chọn các tham số để hỗ trợ kỹ thuật này.
  Để triển khai Kyber một cách hiệu quả, việc tối ưu hóa NTT và NTT nghịch đảo (INTT) là rất quan trọng.

## Slide 18: MÃ HÓA TRÊN PHẦN CỨNG
Thuật Toán
AES-NI
RSA
ECC
PQCs
Nền Tảng
FPGA
ASIC
Tích hợp làm vi xử lý phụ cho các CPU
  FPGA là nền tảng thích hợp để thực hiện nghiên cứu mã hóa trên phần cứng

## Slide 19: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Ngôn ngữ mô tả phần cứng được sử dụng trong nghiên cứu là Verilog 2005 (IEEE 1364-2005)
Verilog
Synthesizer
FPGAs

## Slide 20: NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC
Full Hardware Implementation of Round5 [5]
Full Hardware Resource reuse CRYSTALS-Kyber [6]
High-Speed NTT Accelerator for CRYSTALS-Kyber [15]
A compact hardware CRYSTALS-Kyber [31]
Low complexity NTT/INTT for NewHope [32]
RISQ-V: PQCs accelerator for RISC-V [33]
2019
2020
2021

## Slide 21
Nghiên cứu trình ngày thiết kế cấu trúc phần cứng xử lý NTT và INTT trên nền tảng FPGA, bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber

## Slide 22: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Các nghiên cứu lý thuyết đi từ mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber, Number Theoretic Transform (NTT) đến các giải thuật chuyên sâu để tối ưu trên phần cứng tốt hơn.
2

## Slide 23: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Là mã hóa bất đối xứng
Xây dựng trên độ phức tạp của bài toán Module Learning With Errors (MLWE [24])
Các phép toán của Kyber diễn ra trên vành đa thức
Các phép toán của Kyber diễn ra trên vành đa thức Ζ_𝑞 [𝑋]/〖(𝑋〗^𝑛+1)
Là mã hóa bất đối xứng
Xây dựng trên độ phức tạp của bài toán Module Learning With Errors (MLWE [24])
Notes: Lý thuyết về CRYSTALS-Kyber chủ yếu được trình bày bởi tác giả Avanzi và cộng sự tại [2] và tại trang web của CRYSTALS-Kyber cho những phiên bản mới nhất. Bởi vì CRYSTALS-Kyber là kiểu mã hóa sau lượng tử chưa chuẩn hóa và vẫn đang cập nhật liên tục. Phiên bản CRYSTALS-Kyber được lựa chọn trong nghiên cứu là phiên bản 3 [2].
CRYSTALS-Kyber là mô hình mật mã bất đối xứng dựa trên bài toán Module Learning With Errors (MLWE [24]). Chi tiết về Kyber có thể được tìm thấy trong nghiên cứu ban đầu của Avanzi và cộng sự [25]. Kyber có hai phần: mã hóa công khai chống được phương pháp tấn công chọn văn bản hoặc CPAPKE, cơ chế đóng gói khóa bảo mật hoặc CCAKEM. CPAPKE được bao gồm trong CCAKEM như một bước bắt buộc để tạo mã khóa và mã hóa cũng như giải mã. Trong khi CPAPKE có ba bước khác nhau (tạo khóa, mã hóa và giải mã), cả ba bước đều yêu cầu một bước nhân đa thức lớn có độ phức tạp Về bản chất, CRYSTALS-Kyber hiểu đơn giản là mã hóa bất đối xứng, bao gồm một phép toán có độ phức tạp lớn (MLWE) và giao thức trao đổi kết quả từ phép toán đó
Lý thuyết về CRYSTALS-Kyber chủ yếu được trình bày bởi tác giả Avanzi và cộng sự tại [2] và tại trang web của CRYSTALS-Kyber cho những phiên bản mới nhất. Bởi vì CRYSTALS-Kyber là kiểu mã hóa sau lượng tử chưa chuẩn hóa và vẫn đang cập nhật liên tục. Phiên bản CRYSTALS-Kyber được lựa chọn trong nghiên cứu là phiên bản 3 [2].
CRYSTALS-Kyber là mô hình mật mã bất đối xứng dựa trên bài toán Module Learning With Errors (MLWE [24]). Chi tiết về Kyber có thể được tìm thấy trong nghiên cứu ban đầu của Avanzi và cộng sự [25]. Kyber có hai phần: mã hóa công khai chống được phương pháp tấn công chọn văn bản hoặc CPAPKE, cơ chế đóng gói khóa bảo mật hoặc CCAKEM. CPAPKE được bao gồm trong CCAKEM như một bước bắt buộc để tạo mã khóa và mã hóa cũng như giải mã. Trong khi CPAPKE có ba bước khác nhau (tạo khóa, mã hóa và giải mã), cả ba bước đều yêu cầu một bước nhân đa thức lớn có độ phức tạp 𝑂(𝑛^2 ). Về bản chất, CRYSTALS-Kyber hiểu đơn giản là mã hóa bất đối xứng, bao gồm một phép toán có độ phức tạp lớn (MLWE) và giao thức trao đổi kết quả từ phép toán đó

## Slide 24: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Bài toán cho ma trận A thuộc miền giới hạn , nhiễu thuộc phân phối nhiễu và , tìm .
Minh họa gốc toán học phức tạp của phép toán lattice mà Kyber dựa trên
Notes: Hình 2 trình bày độ phức tạp của phép toán trên lưới mà Kyber dựa trên, đơn giản hóa. Bài toán cho ma trận A thuộc miền giới hạn , nhiễu thuộc phân phối nhiễu và , tìm . Các phương pháp được trình bày sau nhằm để tinh chỉnh độ phức tạp và hiệu quả của giải thuật.
Hình 2 trình bày độ phức tạp của phép toán trên lưới mà Kyber dựa trên, đơn giản hóa. Bài toán cho ma trận A thuộc miền giới hạn 𝑍_𝑞, nhiễu 𝑒 thuộc phân phối nhiễu 𝑋 và 𝑡, tìm 𝑠. Các phương pháp được trình bày sau nhằm để tinh chỉnh độ phức tạp và hiệu quả của giải thuật.

## Slide 25: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Alice tạo chìa khóa mã.
Bob sử dụng chìa khóa công khai để mã hóa văn bản gốc m.
Alice giải mã từ mật mã về lại m từ chìa khóa riêng tư .
Quy trình tạo khóa, mã hóa và giải mã của dạng mã hóa Lattice
Notes: Cơ chế giao tiếp, đóng gói và chuyển đổi từ văn bản gốc m sang văn bản đã được mã hóa c cũng được thể hiện trong hình 3. Với Alice và Bob là hai đầu thực hiện giao tiếp mã hóa Kyber. Alice tạo chìa khóa mã (bao gồm chìa khóa công khai và chìa khóa bí mật ). Bob sử dụng chìa khóa công khai để mã hóa văn bản gốc m. Alice giải mã từ văn bản đã mã hóa về lại m từ chìa khóa riêng tư .
Cơ chế giao tiếp, đóng gói và chuyển đổi từ văn bản gốc m sang văn bản đã được mã hóa c cũng được thể hiện trong hình 3. Với Alice và Bob là hai đầu thực hiện giao tiếp mã hóa Kyber. Alice tạo chìa khóa mã (bao gồm chìa khóa công khai 𝐴 và chìa khóa bí mật 𝑠). Bob sử dụng chìa khóa công khai để mã hóa văn bản gốc m. Alice giải mã từ văn bản đã mã hóa 𝑢,𝑣 về lại m từ chìa khóa riêng tư 𝑠.

## Slide 26: Ring-learning with errors (RLWE)
Một cách để giảm lưu trữ phần tử ma trận xuống còn phần tử ma trận
Notes: Hình 4 thể hiện Ring-learning with errors (RLWE), một cách để giảm lưu trữ phần tử ma trận xuống còn phần tử ma trận. Đây là tiền đề của MLWE của Kyber.
Hình 4 thể hiện Ring-learning with errors (RLWE), một cách để giảm lưu trữ 𝑛^2 phần tử ma trận xuống còn 𝑛 phần tử ma trận. Đây là tiền đề của MLWE của Kyber.

## Slide 27: Module-learning with errors (MLWE)
Kyber dùng thông số k để nâng độ phức tạp của ma trận A, tăng tính linh hoạt cho giải thuật
Notes: Hình 5 là dạng Module-learning with errors (MLWE) mà Kyber sử dụng. Kyber dùng thông số k để nâng độ phức tạp của ma trận A, tăng tính linh hoạt cho giải thuật.

## Slide 28: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Ba giải thuật tao mã, mã hóa và giải mã của Kyber [2]
Kyber sử dụng rất nhiều phép nhân đa thức
Kyber sử dụng NTT/INTT để tăng tốc độ xử lý các phép nhân này
Notes: Kyber dựa trên rất nhiều phép nhân đa thức. Trong ngôn ngữ lập trình thông thường, các đa thức của Kyber được thể hiện dưới dạng các hệ số của đa thức, sắp xếp theo bậc. Ba giải thuật tao mã, mã hóa và giải mã của Kyber thể hiện ở hình 6.
Một cách rất hiệu quả để xử lý các phép nhân đa thức là Number Theoretic Transform (NTT). Vì lý do đó, NTT được bao gồm trong định nghĩa của Kyber, và các thông số của các phiên bản Kyber được tinh chỉnh để được tính toán hiệu quả với NTT. Hình 7,8,9 thể hiện vai trò của NTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber.

## Slide 29: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
NTT/INTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber. Đóng vai trò quan trọng [2]

## Slide 30: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
NTT/INTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber. Đóng vai trò quan trọng [2]

## Slide 31: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
NTT/INTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber. Đóng vai trò quan trọng [2]
Notes: Như vậy, NTT đóng vai trò rất quan trọng trong thuật toán mã hóa CRYSTALS-Kyber. Phần tiếp theo trình lý thuyết NTT, INTT và giải thuật NTT, INTT được sử dụng để nghiên cứu.

## Slide 32: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Version | n | k | q | η­1 | η2 | (du,dv) | δ
Kyber512 | 256 | 2 | 3329 | 3 | 2 | (10,4) | 2-139
Kyber768 | 256 | 3 | 3329 | 2 | 2 | (10,4) | 2-164
Kyber1024 | 256 | 4 | 3329 | 2 | 2 | (11,5) | 2-174
Bảng 1 Thông số của từng phiên bản Kyber
Notes: Bảng 1 thể hiện thông số của từng phiên bản Kyber, các thông số này đã được tinh chỉnh để phù hợp với việc sử dụng NTT. Phiên bản được chú trọng nghiên cứu tập trung cho thông số n = 256 của Kyber.

## Slide 33: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Phiên bản được chú trọng nghiên cứu tập trung cho thông số n = 256 của Kyber.
Hướng đến thiết kế sử dụng NTT/INTT để chuyển hóa hai phương trình 128 phần tử của phép nhân Kyber sang miền NTT và ngược lại.

## Slide 34: Lý thuyết về Number Theoretic Transform (NTT)
/
NTT là phép biển đổi Number Theoretic Transform
INTT hay NTT-1 là phép biển đổi ngược Inverse Number Theoretic Transform
Notes: Như đã đề cập ở trên, yếu tố thiết yếu của mã hóa CRYSTALS-Kyber là NTT và nghiên cứu [2] mô tả chi tiết về phép nhân đa thức trong Kyber và vị trí cần sử dụng các thuật toán NTT và INTT. Trong đó NTT là phép biển đổi Number Theoretic Transform và INTT hay NTT-1 là phép biển đổi ngược Inverse Number Theoretic Transform.

## Slide 35: NTT/INTT cổ điển
Coefficient Representation
Value Representation
Fast Fourier Transform (FFT) [26]
Inverse FFT (IFFT) [26]
Trên Miền Số Phức
Notes: Để biểu thị một đa thức trên máy tính, dạng biểu diễn coefficient representation hay biểu diễn hệ số được sử dụng. Dạng hiển thị này lưu các hệ số của phương trình dưới dạng dãy hệ số trên máy tính như sau:
Một dạng biểu diễn khác của đa thức là dạng biểu diễn giá trị (value representation), với đa thức bậc d, ta cần d+1 điểm để biểu diễn đa thức dưới dạng này. Điểm đặc biệt của dạng biểu diễn này việc nhân đa thức trở nên dễ dàng hơn. Để chuyển một đa thức từ dạng hệ số sang dạng giá trị và ngược lại, kỹ thuật Fast Fourier Transform (FFT) và Inverse FFT (IFFT) được sử dụng. [26]
Kỹ thuật FFT và IFFT có độ phức tạp từ O( Đây là một cải thiện rất lớn so với độ phức tạp O( của Discrete Fourier Transform. [25,29]
Để biểu thị một đa thức trên máy tính, dạng biểu diễn coefficient representation hay biểu diễn hệ số được sử dụng. Dạng hiển thị này lưu các hệ số của phương trình dưới dạng dãy hệ số trên máy tính như sau:
𝐶=2+3𝑥+4𝑥^2→𝐶=[2,3,4]
Một dạng biểu diễn khác của đa thức là dạng biểu diễn giá trị (value representation), với đa thức bậc d, ta cần d+1 điểm để biểu diễn đa thức dưới dạng này. Điểm đặc biệt của dạng biểu diễn này việc nhân đa thức trở nên dễ dàng hơn. Để chuyển một đa thức từ dạng hệ số sang dạng giá trị và ngược lại, kỹ thuật Fast Fourier Transform (FFT) và Inverse FFT (IFFT) được sử dụng. [26]
Kỹ thuật FFT và IFFT có độ phức tạp từ O(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑛)). Đây là một cải thiện rất lớn so với độ phức tạp O(𝑛^2) của Discrete Fourier Transform. [25,29]

## Slide 36: NTT/INTT cổ điển
Coefficient Representation
Value Representation
Number Theoretic Transform (NTT) [25]
Inverse NTT (INTT) [25]
Trên vành đa thức giới hạn
Kyber:
Notes: Đối với trường hợp một trường giới hạn trong một vành như Kyber trong trường , việc thay đổi dạng biểu diễn của đa thức sử dụng kỹ thuật Number Theoretic Tranform (NTT) và Inverse NTT ( hoặc INTT) [25].
Kết quả nhân đa thức có thể được tính với NTT và INTT như phương trình bên dưới:
(1)
Đối với trường hợp một trường giới hạn trong một vành như Kyber trong trường Ζ_𝑞, việc thay đổi dạng biểu diễn của đa thức sử dụng kỹ thuật Number Theoretic Tranform (NTT) và Inverse NTT (〖𝑁𝑇𝑇〗^(−1) hoặc INTT) [25].
Kết quả nhân đa thức ℎ=𝑓∙𝑔 có thể được tính với NTT và INTT như phương trình bên dưới:
ℎ=〖𝑁𝑇𝑇〗^(−1) (𝑁𝑇𝑇(𝑓)∙𝑁𝑇𝑇(𝑔)) (1)

## Slide 37: NTT/INTT cổ điển
Kết quả nhân đa thức có thể được tính với NTT và INTT như phương trình bên dưới:

## Slide 38: NTT/INTT cổ điển
Phiên bản cổ điển của NTT là phương trình như sau [32]:
Phiên bản cổ điển của INTT là phương trình như sau [32]:
Với là primitive nth root of unity.

## Slide 39: Primitive n-th Root of Unity.
Gốc hội tụ nguyên thủy thứ n hay n-th Primitive Root of Unity trong miền là một số sao cho .

## Slide 40: NTT/INTT cổ điển
Mô hình của các Butterfly Unit (BU). (1) Cooley - Tukey Butterfly. (2) Gentleman - Sande Butterfly

## Slide 41: TỐI ƯU NTT/INTT CHO KYBER
Sử dụng phiên bản thuật toán NTT/INTT phiên bản Negative Wrapped Convolution (NWC)
Giảm độ phức tạp xử lý của giải thuật NTT/INTT

## Slide 42: NTT/INTT NWC
Được trình bày bởi Poppelman và cộng sự trong [19] từ định lý toán học 1 và 2 như sau.
Định lý 1: Gọi là th primitive root of unity thuộc tập hữu hạn . Cho và là các vectơ có độ dài n với các phần tử thuộc tập hữu hạn Zp và các vectơ tương ứng có độ dài , trong đó các thành phần theo sau là chứa đầy các số không. Với có nghĩa là phép nhân thành phần hệ số thì
Notes: Kyber có . Với các kết quả ma trận A hay phương trình h có 256 phần tử hệ số như (1), yêu cầu giải thuật xử lý NTT cho f và g từ 256 phần tử hệ sổ thành 512 phần tử hệ số với 256 phần tử hệ số đệm là 0. Để tránh phải đệm thêm các phần tử hệ số 0 vào f và g, cần sử dụng phiên bản thuật toán NTT có Negative Wrapped Convolution (NWC) [19].
Kyber có 𝑛=256. Với các kết quả ma trận A hay phương trình h có 256 phần tử hệ số như (1), yêu cầu giải thuật xử lý NTT cho f và g từ 256 phần tử hệ sổ thành 512 phần tử hệ số với 256 phần tử hệ số đệm là 0. Để tránh phải đệm thêm các phần tử hệ số 0 vào f và g, cần sử dụng phiên bản thuật toán NTT có Negative Wrapped Convolution (NWC) [19].

## Slide 43: NTT/INTT NWC
Được trình bày bởi Poppelman và cộng sự trong [19] từ định lý toán học 2 như sau.
Định lý 2: Gọi là n-th Primitive Root of Unity thuộc tập hữu hạn và . Gọi và là các vectơ có độ dài với các phần tử thuộc Zp.
Tích từng thành phần hệ số bọc dương của và là .
Gọi là tích hệ số bọc âm của và . Cho được xác định là ,và Khi đó
Notes: Ở bài nghiên cứu này, ta định nghĩa với là primitive nth root of unity và . Với các phép toán trong vành , có thể sử dụng NWC Định lý 2.2 nếu thỏa mãn điều kiện .
Với Kyber, số nguyên tố không thỏa mãn với Kyber thuộc vành đa thức là vành . (
Ở bài nghiên cứu này, ta định nghĩa với ω_n là primitive nth root of unity và 𝛾= √(𝜔_𝑛 ). Với các phép toán trong vành 𝑍_𝑞 [𝑋]\/(𝑋^𝑛+1), có thể sử dụng NWC Định lý 2.2 nếu thỏa mãn điều kiện 𝑞 ≡1 𝑚𝑜𝑑 2𝑛.
Với Kyber, số nguyên tố 𝑞 không thỏa mãn 𝑞 ≡1 𝑚𝑜𝑑 2𝑛 với Kyber thuộc vành đa thức 𝑅_𝑞 là vành 𝑍_𝑞 [𝑋]\/(𝑋^𝑛+1). ( 𝑞=3329;𝑛=256)

## Slide 44: NTT/INTT NWC
Với phép toán trong vành , có thể sử dụng tích từng thành phần hệ số bọc dương (PWC)
Với phép toán trong vành , có thể sử dụng tích từng thành phần hệ số bọc âm (NWC)
Notes: Tuy vậy, kết quả NTT/INTT của Kyber vẫn có thể được tính bằng tích hệ số bọc âm tức phần 2 của định lý 2 (NWC). Ta có thể phân tích phương trình bậc n như ở dạng coefficient representation thành hai phương trình bậc là ) và ) tương ứng với các hệ số chẵn và lẻ tương ứng và . Khi đó, ta có thể khôi phục bằng cách sắp xếp hệ số với.
Tuy vậy, kết quả NTT/INTT của Kyber vẫn có thể được tính bằng tích hệ số bọc âm tức phần 2 của định lý 2 (NWC). Ta có thể phân tích phương trình bậc n như 𝑓∈𝑍_𝑞 [𝑋]\/(𝑋^𝑛+1) ở dạng coefficient representation thành hai phương trình bậc 𝑛\/2 là 𝑓_𝑒𝑣𝑒𝑛 (𝑥^2) và 𝑓_𝑜𝑑𝑑 (𝑥^2) tương ứng với các hệ số chẵn và lẻ tương ứng và 𝑓_𝑒𝑣𝑒𝑛, 𝑓_𝑜𝑑𝑑 ∈𝑍_𝑞 [𝑥^2 ]\/(〖〖(𝑥〗^2)〗^(𝑛/2)+1). Khi đó, ta có thể khôi phục 𝑓(𝑥) bằng cách sắp xếp hệ số với.

## Slide 45: NTT/INTT NWC
[36] Với phương trình bậc n như
) và ) với
) +x* )
Notes: Như vậy, lúc này ta có thể tính NTT/INTT bằng NWC cho hai phương trình với hệ số . Từ đây, ta định nghĩa Khi tính NTT cho Kyber, ta tính với Khi tính INTT cho Kyber, ta tính
Như vậy, lúc này ta có thể tính NTT/INTT bằng NWC cho hai phương trình 𝑓_𝑒𝑣𝑒𝑛, 𝑓_𝑜𝑑𝑑 với hệ số 𝑛′=𝑛/2=256/2=128. Từ đây, ta định nghĩa 𝑛=128. Khi tính NTT cho Kyber, ta tính với 𝑁𝑇𝑇(𝑓(𝑥))=(𝑁𝑇𝑇(𝑓_𝑒𝑣𝑒𝑛),𝑁𝑇𝑇(𝑓_𝑜𝑑𝑑)). Khi tính INTT cho Kyber, ta tính 𝐼𝑁𝑇𝑇(𝑓 ̂(𝑥))=(𝐼𝑁𝑇𝑇(𝑓 ̂_𝑒𝑣𝑒𝑛),𝐼𝑁𝑇𝑇(𝑓 ̂_𝑜𝑑𝑑)).

## Slide 46: NTT/INTT NWC
Sử dụng
Notes: Khi đó số nguyên tố thỏa mãn với Kyber thuộc vành đa thức là vành . (
Khi đó số nguyên tố 𝑞 thỏa mãn 𝑞 ≡1 𝑚𝑜𝑑 2𝑛 với Kyber thuộc vành đa thức 𝑅_𝑞 là vành 𝑍_𝑞 [𝑋]\/(𝑋^𝑛+1). ( 𝑞=3329;𝑛=128)

## Slide 47: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP NWC
Khi sử dụng NWC, ta cần áp dụng quy trình xử lý trước và xử lý sau cho các hệ số đa thức đầu vào và đầu ra, nhân chúng với và tương ứng
Notes: Khi sử dụng NWC, ta cần áp dụng quy trình xử lý trước và xử lý sau cho các hệ số đa thức đầu vào và đầu ra, nhân chúng với và tương ứng như được mô tả trong hình 11. Qua đó sẽ loại bỏ được các thành phần , đưa bài toán trở về lại kết quả .
Khi sử dụng NWC, ta cần áp dụng quy trình xử lý trước và xử lý sau cho các hệ số đa thức đầu vào và đầu ra, nhân chúng với 𝛾 và 𝛾^(−1)tương ứng như được mô tả trong hình 11. Qua đó sẽ loại bỏ được các thành phần 𝛾, đưa bài toán trở về lại kết quả 𝑑=〖𝑁𝑇𝑇〗_𝜔^(−1) (𝑁𝑇𝑇_𝜔 (𝑎) ◦𝑁𝑇𝑇_𝜔 (𝑏)).

## Slide 48: NTT/INTT NWC
Phiên bản NWC của NTT là phương trình như sau :
Phiên bản NWC của INTT là phương trình như sau :

## Slide 49: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP NTT
Notes: Cách tiếp theo để tối ưu hóa cho thuật toán NTT là thuật toán NTT / INTT độ phức tạp thấp từ nghiên cứu [32]. Độ phức tạp của thuận toán NTT cổ điển với NWC là , là độ phức tạp của NTT và N bước nhân ban đầu với . Sử dụng kết quả của phương trình (3) từ [32] như sau:
Cách tiếp theo để tối ưu hóa cho thuật toán NTT là thuật toán NTT / INTT độ phức tạp thấp từ nghiên cứu [32]. Độ phức tạp của thuận toán NTT cổ điển với NWC là 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁), 𝑁⁄2 log⁡𝑁 là độ phức tạp của NTT và N bước nhân ban đầu với 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ). Sử dụng kết quả của phương trình (3) từ [32] như sau:
〖 〖 𝜔〗_𝑚^𝑗 𝛾〗_2𝑚≡𝛾_2𝑚^(2𝑗+1)≡𝛾_2𝑁^((2𝑗+1)𝑁\/𝑚) (3)
𝑚=2^1,2^2 , ..., 𝑁; 𝑗=0, 1, ..., 𝑚/2 − 1

## Slide 50: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP INTT
Notes: Với INTT, để loại bỏ bước xử lý hậu kỳ nhân 1/N, nghiên cứu [32] cũng đề xuất phương pháp chia nửa kết quả từ BU GS, qua đó bỏ qua được phần xử lý hậu kỳ 1/N, giảm độ phức tạp của INTT còn như sau cho cấu hình xử lý với BU của Gentleman-Sande
Với , . Phương trình (4) cho thấy đây là phương trình tương tự NWC INTT ở trên, nhưng đã giảm xuống N/2 điểm thay vì N điểm. [32]
Có thể chứng minh lại (4) đơn giản hơn từ gốc của NTT, NTT thực hiện Cooley-Tuckey với số lượng lớp với ở lớp cuối cũng ta sẽ có:
Ở bước tính nghịch đảo NTT này, ta có và , cần tìm và . Ta lần lượt cộng hai phương trình và trừ hai phương trình cho nhau để đạt kết quả:
Như vậy, với số lượng lớp với , việc chia 2 là rút từ gốc của từng lớp nghịch đảo NTT (INTT) thành . Thay vì xử lý sau cùng, ta thực hiện chia 2 từng kết quả của BU GS. Bỏ qua phần hậu xử lý , độ phức tạp hiện tại của INTT là .
Tương tự như NTT (3), độ phức tạp hiện tại của INTT là . Ta cũng có kết quả phương trình INTT gốc.
Kết quả từ (5) cũng giúp giảm bước xử lý hậu kỳ nhân . Qua đó giảm độ phức tạp của INTT còn .
Với INTT, để loại bỏ bước xử lý hậu kỳ nhân 1/N, nghiên cứu [32] cũng đề xuất phương pháp chia nửa kết quả từ BU GS, qua đó bỏ qua được phần xử lý hậu kỳ 1/N, giảm độ phức tạp của INTT còn 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁) như sau cho cấu hình xử lý với BU của Gentleman-Sande
𝑎_2𝑖=〖(𝑁/2)〗^(−1) 𝛾_2𝑁^(−𝑖) ∑1_(𝑗=0)^(𝑁/2−1)▒〖𝑏 ̂_𝑗^((0)) 𝜔_(𝑁/2)^(−𝑖𝑗) 𝑚𝑜𝑑 𝑞〗
𝑎_(2𝑖+1)=(𝑁\/2)^(−1) 𝛾_2𝑁^(−𝑖) ∑1_(𝑗=0)^(𝑁\/2−1)▒〖𝑏 ̂_𝑗^((1) ) 𝜔_(𝑁\/2)^(−𝑖𝑗) 𝑚𝑜𝑑 𝑞〗 (4)
Với 𝑏 ̂_𝑗^((0))=(𝑎 ̂_𝑗+𝑎 ̂_((𝑗+𝑁/2)))/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞, 𝑏 ̂_𝑗^((1))=(𝑎 ̂_𝑗−𝑎 ̂_((𝑗+𝑁/2)))/2 𝜔_𝑁^(−𝑗) 𝛾_2𝑁^(−1). Phương trình (4) cho thấy đây là phương trình tương tự NWC INTT ở trên, nhưng đã giảm xuống N/2 điểm thay vì N điểm. [32]
Có thể chứng minh lại (4) đơn giản hơn từ gốc của NTT, NTT thực hiện Cooley-Tuckey với số lượng lớp 𝑙 với 2^𝑙=𝑛, ở lớp cuối cũng ta sẽ có:
𝑏 ̂^((0) )=𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64
𝑏 ̂^((1))=𝑎_0−𝛾_64 𝑎_64
Ở bước tính nghịch đảo NTT này, ta có 𝑏 ̂^((0) ) và 𝑏 ̂^((1)), cần tìm 𝑎_0 và 𝑎_64. Ta lần lượt cộng hai phương trình và trừ hai phương trình cho nhau để đạt kết quả:
𝑏 ̂^((0) )+𝑏 ̂^((1) )=𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64+𝑎_0−𝛾_64 𝑎_64 =2𝑎_0
→ 𝑎_0=2^(−1) (𝑏 ̂^((0) )+𝑏 ̂^((1) ) )
𝑏 ̂^((0) )−𝑏 ̂^((1) )=𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64−𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64 =2𝛾_64 𝑎_64
→ 𝑎_64=2^(−1) 𝛾_64^(−1) (𝑏 ̂^((0) )−𝑏 ̂^((1) ) )
Như vậy, với số lượng lớp 𝑙 với 2^𝑙=𝑛, việc chia 2 là rút từ gốc của từng lớp nghịch đảo NTT (INTT) thành 2^(−𝑙)=1/𝑛. Thay vì xử lý 1/𝑛 sau cùng, ta thực hiện chia 2 từng kết quả của BU GS. Bỏ qua phần hậu xử lý 1/𝑛, độ phức tạp hiện tại của INTT là 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁).
Tương tự như NTT (3), độ phức tạp hiện tại của INTT là 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁). Ta cũng có kết quả phương trình INTT gốc.
〖〖 𝜔〗_𝑚^𝑗 𝛾〗_2𝑚^(−1)≡𝛾_2𝑚^(−(2𝑗+1))≡𝛾_2𝑁^(−(2𝑗+1)𝑁\/𝑚) (5)
𝑚=2^1,2^2 , ..., 𝑁; 𝑗=0, 1, ..., 𝑚/2 − 1
Kết quả từ (5) cũng giúp giảm bước xử lý hậu kỳ nhân 𝛾^(−1). Qua đó giảm độ phức tạp của INTT còn 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁 ).

## Slide 51: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP INTT
Notes: Với INTT, để loại bỏ bước xử lý hậu kỳ nhân 1/N, nghiên cứu [32] cũng đề xuất phương pháp chia nửa kết quả từ BU GS, qua đó bỏ qua được phần xử lý hậu kỳ 1/N, giảm độ phức tạp của INTT còn như sau cho cấu hình xử lý với BU của Gentleman-Sande
Với , . Phương trình (4) cho thấy đây là phương trình tương tự NWC INTT ở trên, nhưng đã giảm xuống N/2 điểm thay vì N điểm. [32]
Có thể chứng minh lại (4) đơn giản hơn từ gốc của NTT, NTT thực hiện Cooley-Tuckey với số lượng lớp với ở lớp cuối cũng ta sẽ có:
Ở bước tính nghịch đảo NTT này, ta có và , cần tìm và . Ta lần lượt cộng hai phương trình và trừ hai phương trình cho nhau để đạt kết quả:
Như vậy, với số lượng lớp với , việc chia 2 là rút từ gốc của từng lớp nghịch đảo NTT (INTT) thành . Thay vì xử lý sau cùng, ta thực hiện chia 2 từng kết quả của BU GS. Bỏ qua phần hậu xử lý , độ phức tạp hiện tại của INTT là .
Tương tự như NTT (3), độ phức tạp hiện tại của INTT là . Ta cũng có kết quả phương trình INTT gốc.
Kết quả từ (5) cũng giúp giảm bước xử lý hậu kỳ nhân . Qua đó giảm độ phức tạp của INTT còn .
Với INTT, để loại bỏ bước xử lý hậu kỳ nhân 1/N, nghiên cứu [32] cũng đề xuất phương pháp chia nửa kết quả từ BU GS, qua đó bỏ qua được phần xử lý hậu kỳ 1/N, giảm độ phức tạp của INTT còn 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁) như sau cho cấu hình xử lý với BU của Gentleman-Sande
𝑎_2𝑖=〖(𝑁/2)〗^(−1) 𝛾_2𝑁^(−𝑖) ∑1_(𝑗=0)^(𝑁/2−1)▒〖𝑏 ̂_𝑗^((0)) 𝜔_(𝑁/2)^(−𝑖𝑗) 𝑚𝑜𝑑 𝑞〗
𝑎_(2𝑖+1)=(𝑁\/2)^(−1) 𝛾_2𝑁^(−𝑖) ∑1_(𝑗=0)^(𝑁\/2−1)▒〖𝑏 ̂_𝑗^((1) ) 𝜔_(𝑁\/2)^(−𝑖𝑗) 𝑚𝑜𝑑 𝑞〗 (4)
Với 𝑏 ̂_𝑗^((0))=(𝑎 ̂_𝑗+𝑎 ̂_((𝑗+𝑁/2)))/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞, 𝑏 ̂_𝑗^((1))=(𝑎 ̂_𝑗−𝑎 ̂_((𝑗+𝑁/2)))/2 𝜔_𝑁^(−𝑗) 𝛾_2𝑁^(−1). Phương trình (4) cho thấy đây là phương trình tương tự NWC INTT ở trên, nhưng đã giảm xuống N/2 điểm thay vì N điểm. [32]
Có thể chứng minh lại (4) đơn giản hơn từ gốc của NTT, NTT thực hiện Cooley-Tuckey với số lượng lớp 𝑙 với 2^𝑙=𝑛, ở lớp cuối cũng ta sẽ có:
𝑏 ̂^((0) )=𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64
𝑏 ̂^((1))=𝑎_0−𝛾_64 𝑎_64
Ở bước tính nghịch đảo NTT này, ta có 𝑏 ̂^((0) ) và 𝑏 ̂^((1)), cần tìm 𝑎_0 và 𝑎_64. Ta lần lượt cộng hai phương trình và trừ hai phương trình cho nhau để đạt kết quả:
𝑏 ̂^((0) )+𝑏 ̂^((1) )=𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64+𝑎_0−𝛾_64 𝑎_64 =2𝑎_0
→ 𝑎_0=2^(−1) (𝑏 ̂^((0) )+𝑏 ̂^((1) ) )
𝑏 ̂^((0) )−𝑏 ̂^((1) )=𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64−𝑎_0+𝛾_64 𝑎_64 =2𝛾_64 𝑎_64
→ 𝑎_64=2^(−1) 𝛾_64^(−1) (𝑏 ̂^((0) )−𝑏 ̂^((1) ) )
Như vậy, với số lượng lớp 𝑙 với 2^𝑙=𝑛, việc chia 2 là rút từ gốc của từng lớp nghịch đảo NTT (INTT) thành 2^(−𝑙)=1/𝑛. Thay vì xử lý 1/𝑛 sau cùng, ta thực hiện chia 2 từng kết quả của BU GS. Bỏ qua phần hậu xử lý 1/𝑛, độ phức tạp hiện tại của INTT là 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁).
Tương tự như NTT (3), độ phức tạp hiện tại của INTT là 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁+𝑁). Ta cũng có kết quả phương trình INTT gốc.
〖〖 𝜔〗_𝑚^𝑗 𝛾〗_2𝑚^(−1)≡𝛾_2𝑚^(−(2𝑗+1))≡𝛾_2𝑁^(−(2𝑗+1)𝑁\/𝑚) (5)
𝑚=2^1,2^2 , ..., 𝑁; 𝑗=0, 1, ..., 𝑚/2 − 1
Kết quả từ (5) cũng giúp giảm bước xử lý hậu kỳ nhân 𝛾^(−1). Qua đó giảm độ phức tạp của INTT còn 𝑂(𝑁⁄2 log⁡𝑁 ).

## Slide 52: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP INTT
Phương pháp chia nửa kết quả từ BU GS [32]

## Slide 53: Thuật toán NTT sử dụng
Thuật toán 1. Low complexity NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly
Input: polynomial as, is the N-th primitive root of unity, and Output: 1: 2: for ( do 3: 4: for ( do 5: 6: for ( do 7: 8: 9: 10: 11: end for 12: end for 13: end for 14: return
Thuật toán 1. Low complexity NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly
Notes: Thuật toán 1 và 2 trình bày các phép toán NTT và INTT tương ứng sau khi đã tối ưu như trên. Đây là phiên bản cơ sở sử dụng để xây dựng thiết kế phần cứng. Bao gồm những sửa đổi nhỏ để phù hợp với thiết kế phần cứng, theo [5] [19] [32]. Thuật toán 1 trình bày giải thuật NTT độ phức tạp thấp bằng cách sử dụng BU Cooley - Tukey. Hàm đảo ngược bit bit-reverse là hàm đảo thứ tệ hệ số theo trình tự đảo bit cho các hệ số của đa thức. Thuật toán 2 trình bày giải thuật INTT sử dụng BU Gentleman – Sande.

## Slide 54: Thuật toán INTT sử dụng
Thuật toán 2. Low complexity INTT operation with Gentleman – Sande butterfly
Input: polynomial as, is the n-th primitive root of unity, and Output: 1: for ( do 2: 3: for ( do 4: 5: for ( do 6: 7: 8: 9: 10: end for 11: end for 12: end for 13: 14: return
Thuật toán 2. Low complexity INTT operation with Gentleman – Sande butterfly
Notes: Thuật toán 1 và 2 trình bày các phép toán NTT và INTT tương ứng sau khi đã tối ưu như trên. Đây là phiên bản cơ sở sử dụng để xây dựng thiết kế phần cứng. Bao gồm những sửa đổi nhỏ để phù hợp với thiết kế phần cứng, theo [5] [19] [32]. Thuật toán 1 trình bày giải thuật NTT độ phức tạp thấp bằng cách sử dụng BU Cooley - Tukey. Hàm đảo ngược bit bit-reverse là hàm đảo thứ tệ hệ số theo trình tự đảo bit cho các hệ số của đa thức. Thuật toán 2 trình bày giải thuật INTT sử dụng BU Gentleman – Sande.

## Slide 55: RÚT GỌN MODULO EXACT-KRED
KRED, K-RED-2x [23]
K2-RED [13]
Montgomery Reduction
Barret Reduction
Chưa tối ưu cho Kyber
Tốc độ cao, một số trường hợp overflow
Lưu gấp đôi bộ nhớ, tính toán phức tạp
Notes: Phiên bản rút gọn modulo được sử dụng là một phiên bản cải tiến từ thiết kế KRED, K-RED-2x [23] và K2-RED [13], được gọi là Exact-KRED. KRED là một tùy biến của bộ rút gọn modulo Montgomery nhưng được thiết kế để hoạt động cho một dạng modulus đặc biệt được mô tả trong phương trình sau:
(5)
Với Kyber có modulus là số nguyên tố q = 3329 thỏa (5), k = 13 và m = 8. Sử dụng KRED, K-RED-2x trên một số đầu vào C cho kết quả là . Sử dụng K2-RED tạo ra kết quả . Nghiên cứu [13] cho thấy K2-RED tiết kiệm bộ nhớ hơn và phù hợp với mô-đun 12-bit hơn so với K-RED-2x [23]. Đơn vị mô-đun được thực hiện sau bước nhân trong BU. Đề bù phần dư trong kết quả , cần xử lý trước thành .
Thuật toán 3 trình bày thuật toán Exact-KRED cho Kyber. Trong đó, zero-extend và signed-extend là chức năng mở rộng theo độ dài bit với phần đệm tương ứng là 0 và theo dấu của số nhị phân. Chiều dài bit của phần mở rộng được ghi chú sau hàm. Trong [20], giải thuật KRED nói rằng có những trường hợp kết quả bị tràn với một số giá trị nhất định. Trong quá trình triển khai K2-RED, kết quả tràn khi lớn hơn modulus q. Tình trạng này xảy ra do lúc đó là số âm và hiển thị dưới dạng một số không dấu công Để khắc phục tình trạng này, một phép cộng có điều kiện cho được thêm vào sau dòng 6 của thuật toán 3.
Phiên bản rút gọn modulo được sử dụng là một phiên bản cải tiến từ thiết kế KRED, K-RED-2x [23] và K2-RED [13], được gọi là Exact-KRED. KRED là một tùy biến của bộ rút gọn modulo Montgomery nhưng được thiết kế để hoạt động cho một dạng modulus đặc biệt được mô tả trong phương trình sau:
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑞= 𝑘∗2^𝑚+1 (5)
Với Kyber có modulus là số nguyên tố q = 3329 thỏa (5), k = 13 và m = 8. Sử dụng KRED, K-RED-2x trên một số đầu vào C cho kết quả là 𝑘∙𝐶 𝑚𝑜𝑑 𝑞. Sử dụng K2-RED tạo ra kết quả 𝑘^2∙𝐶 𝑚𝑜𝑑 𝑞. Nghiên cứu [13] cho thấy K2-RED tiết kiệm bộ nhớ hơn và phù hợp với mô-đun 12-bit 𝑞 hơn so với K-RED-2x [23]. Đơn vị mô-đun được thực hiện sau bước nhân trong BU. Đề bù phần dư 𝑘^2 trong kết quả 𝐶^′′, cần xử lý trước 𝜔 thành 𝜔^′=〖(𝑘〗^(−2)∙𝜔) 𝑚𝑜𝑑 𝑞.
Thuật toán 3 trình bày thuật toán Exact-KRED cho Kyber. Trong đó, zero-extend và signed-extend là chức năng mở rộng theo độ dài bit với phần đệm tương ứng là 0 và theo dấu của số nhị phân. Chiều dài bit của phần mở rộng được ghi chú sau hàm. Trong [20], giải thuật KRED nói rằng có những trường hợp kết quả bị tràn với một số giá trị nhất định. Trong quá trình triển khai K2-RED, kết quả tràn khi 𝐶^′′ lớn hơn modulus q. Tình trạng này xảy ra do 𝐶^′′ lúc đó là số âm và hiển thị dưới dạng một số không dấu công 2^12>𝑞. Để khắc phục tình trạng này, một phép cộng có điều kiện cho 𝐶^′′ được thêm vào sau dòng 6 của thuật toán 3.

## Slide 56: RÚT GỌN MODULO EXACT-KRED
Thuật toán 3. Exact-KRED for Kyber NTT/INTT accelerator
Input: q modulus = 3329, binary number C = , k = 13, m = 8 Output: 1: Cl zero-extend to 16-bit 2: Ch 3: C’ ((Cl<<3) – Ch) + (Cl<<2+Cl) 4: Cl’ zero-extend to 12-bit 5: Ch’signed-extend to 12-bit 6: C’’ ((Cl’<<3) – Ch’) + (Cl’<<2+Cl’) 7: If C’’ q 8: S C’’ + q 9: Else 10: S C’’ 11: return S
Thuật toán 3. Exact-KRED for Kyber NTT/INTT accelerator
Notes: Phiên bản rút gọn modulo được sử dụng là một phiên bản cải tiến từ thiết kế KRED, K-RED-2x [23] và K2-RED [13], được gọi là Exact-KRED. KRED là một tùy biến của bộ rút gọn modulo Montgomery nhưng được thiết kế để hoạt động cho một dạng modulus đặc biệt được mô tả trong phương trình sau:
(5)
Với Kyber có modulus là số nguyên tố q = 3329 thỏa (5), k = 13 và m = 8. Sử dụng KRED, K-RED-2x trên một số đầu vào C cho kết quả là . Sử dụng K2-RED tạo ra kết quả . Nghiên cứu [13] cho thấy K2-RED tiết kiệm bộ nhớ hơn và phù hợp với mô-đun 12-bit hơn so với K-RED-2x [23]. Đơn vị mô-đun được thực hiện sau bước nhân trong BU. Đề bù phần dư trong kết quả , cần xử lý trước thành .
Thuật toán 3 trình bày thuật toán Exact-KRED cho Kyber. Trong đó, zero-extend và signed-extend là chức năng mở rộng theo độ dài bit với phần đệm tương ứng là 0 và theo dấu của số nhị phân. Chiều dài bit của phần mở rộng được ghi chú sau hàm. Trong [20], giải thuật KRED nói rằng có những trường hợp kết quả bị tràn với một số giá trị nhất định. Trong quá trình triển khai K2-RED, kết quả tràn khi lớn hơn modulus q. Tình trạng này xảy ra do lúc đó là số âm và hiển thị dưới dạng một số không dấu công Để khắc phục tình trạng này, một phép cộng có điều kiện cho được thêm vào sau dòng 6 của thuật toán 3.
Phiên bản rút gọn modulo được sử dụng là một phiên bản cải tiến từ thiết kế KRED, K-RED-2x [23] và K2-RED [13], được gọi là Exact-KRED. KRED là một tùy biến của bộ rút gọn modulo Montgomery nhưng được thiết kế để hoạt động cho một dạng modulus đặc biệt được mô tả trong phương trình sau:
𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑞= 𝑘∗2^𝑚+1 (5)
Với Kyber có modulus là số nguyên tố q = 3329 thỏa (5), k = 13 và m = 8. Sử dụng KRED, K-RED-2x trên một số đầu vào C cho kết quả là 𝑘∙𝐶 𝑚𝑜𝑑 𝑞. Sử dụng K2-RED tạo ra kết quả 𝑘^2∙𝐶 𝑚𝑜𝑑 𝑞. Nghiên cứu [13] cho thấy K2-RED tiết kiệm bộ nhớ hơn và phù hợp với mô-đun 12-bit 𝑞 hơn so với K-RED-2x [23]. Đơn vị mô-đun được thực hiện sau bước nhân trong BU. Đề bù phần dư 𝑘^2 trong kết quả 𝐶^′′, cần xử lý trước 𝜔 thành 𝜔^′=〖(𝑘〗^(−2)∙𝜔) 𝑚𝑜𝑑 𝑞.
Thuật toán 3 trình bày thuật toán Exact-KRED cho Kyber. Trong đó, zero-extend và signed-extend là chức năng mở rộng theo độ dài bit với phần đệm tương ứng là 0 và theo dấu của số nhị phân. Chiều dài bit của phần mở rộng được ghi chú sau hàm. Trong [20], giải thuật KRED nói rằng có những trường hợp kết quả bị tràn với một số giá trị nhất định. Trong quá trình triển khai K2-RED, kết quả tràn khi 𝐶^′′ lớn hơn modulus q. Tình trạng này xảy ra do 𝐶^′′ lúc đó là số âm và hiển thị dưới dạng một số không dấu công 2^12>𝑞. Để khắc phục tình trạng này, một phép cộng có điều kiện cho 𝐶^′′ được thêm vào sau dòng 6 của thuật toán 3.

## Slide 57: Về bộ nhớ BRAM M10K
Notes: Bộ nhớ BRAM M10K trên FPGA Cyclone V [28] cho nhiều chế độ sử dụng từ Simple Dual Port tới True Dual Port. Với việc nhắm đến thực hiện cấu hình BU 2x2 với 2 đầu vào 24-bit cho 2 BU, chế độ Simple Dual Port là đủ để phục vụ nhu cầu.
Một điều lưu ý như nghiên cứu [29] nói về việc sử dụng BRAM M10K, quá trình tạo BRAM này bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng hay trình tạo IP từ Quartus đều phải thực hiện đặt thanh ghi đầu ra cho BRAM.
Số lượng lớp thanh ghi đầu ra tối ưu cho thiết kế là từ 2 đến 3 lớp thanh ghi [29]. Số lượng lớp thanh ghi này đủ để phần mềm Quartus sắp xếp được đường đi cho dữ liệu từ BRAM đến mạch tổ hợp tiếp theo với tốc độ tốt nhất. Số lượng lớp thanh ghi nhiều hơn cho thấy không cần thiết do quá giới hạn của 3 tầng logic của chip, trừ một số trường hợp đặt biệt.

## Slide 58: Xử lý tính toán lý thuyết trên phần mềm máy tính
STT | Cal | Result | 
 | … | … | NO
m | 892 | 33 | YES
33 | 893 | 1818 | NO
N | 894 | 276 | NO
128 | … | … | NO
Q | 2436 | 1818 | NO
3329 | 2437 | 33 | YES
Gamma | 2438 | 1579 | NO
892 | 2439 | 3127 | NO
Bảng 2 Tìm giá trị
892
Notes: Phần giải thuật NTT/INTT và các Twiddle Factor được xử lý và tính toán trước trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Trong đó có các bước:
Tìm giá trị (với Wolfram) và , .
Chuyển đổi từ công thức cấu hình 1 BU sang 2 x 2 BU
Sắp xếp vị trí đầu vào và thứ tự truy xuất bộ nhớ.
Với phiên bản sẽ thiết kế và đánh giá, tính được giá trị
Dựa trên điều kiện NWC hay công thức Euler, có tồn tại . Để tìm , thực hiện bảng tính Excel cho ra giá trị như sau:
Phần giải thuật NTT/INTT và các Twiddle Factor được xử lý và tính toán trước trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Trong đó có các bước:
Tìm giá trị 𝜔_𝑛 (với Wolfram) và 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ), 𝜔^′=〖(𝑘〗^(−2)∙𝜔) 𝑚𝑜𝑑 𝑞.
Chuyển đổi từ công thức cấu hình 1 BU sang 2 x 2 BU
Sắp xếp vị trí đầu vào và thứ tự truy xuất bộ nhớ.
Với phiên bản 𝑛=128 sẽ thiết kế và đánh giá, tính được giá trị
𝜔_𝑛=33^128 𝑚𝑜𝑑 3329=1
Dựa trên điều kiện NWC hay công thức Euler, 𝛾_2𝑛 có tồn tại . Để tìm 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ), thực hiện bảng tính Excel cho ra giá trị như sau:

## Slide 59: Xử lý tính toán lý thuyết trên phần mềm máy tính
STT |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 2285 | 2285
1 | 892 | 2549 | 872 | 2044
2 | 33 | 2522 | 2167 | 271
3 | 2804 | 279 | 2144 | 1676
4 | 1089 | 2094 | 1602 | 1017
5 | 2649 | 1219 | 843 | 2371
6 | 2647 | 1274 | 2931 | 1544
… | … | … | … | …
STT |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 2285 | 2285
1 | 892 | 2549 | 872 | 2044
2 | 33 | 2522 | 2167 | 271
3 | 2804 | 279 | 2144 | 1676
4 | 1089 | 2094 | 1602 | 1017
5 | 2649 | 1219 | 843 | 2371
6 | 2647 | 1274 | 2931 | 1544
… | … | … | … | …
Bảng 3 Thực hiện tính ở các giá trị mũ khác nhau
Notes: Phần giải thuật NTT/INTT và các Twiddle Factor được xử lý và tính toán trước trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Trong đó có các bước:
Tìm giá trị (với Wolfram) và , .
Chuyển đổi từ công thức cấu hình 1 BU sang 2 x 2 BU
Sắp xếp vị trí đầu vào và thứ tự truy xuất bộ nhớ.
Với phiên bản sẽ thiết kế và đánh giá, tính được giá trị
Dựa trên điều kiện NWC hay công thức Euler, có tồn tại . Để tìm , thực hiện bảng tính Excel cho ra giá trị như sau:
Phần giải thuật NTT/INTT và các Twiddle Factor được xử lý và tính toán trước trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Trong đó có các bước:
Tìm giá trị 𝜔_𝑛 (với Wolfram) và 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ), 𝜔^′=〖(𝑘〗^(−2)∙𝜔) 𝑚𝑜𝑑 𝑞.
Chuyển đổi từ công thức cấu hình 1 BU sang 2 x 2 BU
Sắp xếp vị trí đầu vào và thứ tự truy xuất bộ nhớ.
Với phiên bản 𝑛=128 sẽ thiết kế và đánh giá, tính được giá trị
𝜔_𝑛=33^128 𝑚𝑜𝑑 3329=1
Dựa trên điều kiện NWC hay công thức Euler, 𝛾_2𝑛 có tồn tại . Để tìm 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ), thực hiện bảng tính Excel cho ra giá trị như sau:

## Slide 60: Xử lý tính toán lý thuyết trên phần mềm máy tính
Sử dụng Excel cho các tác vụ tính toán kiểm thử
Notes: Phần giải thuật NTT/INTT và các Twiddle Factor được xử lý và tính toán trước trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Trong đó có các bước:
Tìm giá trị (với Wolfram) và , .
Chuyển đổi từ công thức cấu hình 1 BU sang 2 x 2 BU
Sắp xếp vị trí đầu vào và thứ tự truy xuất bộ nhớ.
Với phiên bản sẽ thiết kế và đánh giá, tính được giá trị
Dựa trên điều kiện NWC hay công thức Euler, có tồn tại . Để tìm , thực hiện bảng tính Excel cho ra giá trị như sau:
Phần giải thuật NTT/INTT và các Twiddle Factor được xử lý và tính toán trước trên máy tính bằng phần mềm Microsoft Excel. Trong đó có các bước:
Tìm giá trị 𝜔_𝑛 (với Wolfram) và 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ), 𝜔^′=〖(𝑘〗^(−2)∙𝜔) 𝑚𝑜𝑑 𝑞.
Chuyển đổi từ công thức cấu hình 1 BU sang 2 x 2 BU
Sắp xếp vị trí đầu vào và thứ tự truy xuất bộ nhớ.
Với phiên bản 𝑛=128 sẽ thiết kế và đánh giá, tính được giá trị
𝜔_𝑛=33^128 𝑚𝑜𝑑 3329=1
Dựa trên điều kiện NWC hay công thức Euler, 𝛾_2𝑛 có tồn tại . Để tìm 𝛾_2𝑛= √(𝜔_𝑛 ), thực hiện bảng tính Excel cho ra giá trị như sau:

## Slide 61: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Mô tả thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber.
3

## Slide 62: THIẾT KẾ BỘ RÚT GỌN Exact-KRED
Hình 12 Sơ đồ khối của bộ rút gọn Modulo Exact-KRED

## Slide 63: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT
Bộ Rút Gọn Modulo Chia Nửa
>>1
Notes: Theo thuật toán 2, kết quả của bộ GS cần chia nửa (modulus q) . Thực hiện chia nửa một số theo modulo q có hai trường hợp. Kết quả ngõ vào của bộ chia nửa này đã là một số modulo q. Với số chẵn, chỉ cần dịch phải để ra được kết quả. Với số lẻ, kết quả chia nửa modulo q được tính như sau:
Vì nếu rút gọn tiếp tục không phải là số tiện lợi để xử lý. Với q là số nguyên tố, với của Kyber cho kết quả là hằng số 1665. Phương trình sau trình cho kết quả:
Bộ rút gọn modulo chia nửa chỉ bao gồm một bộ mux, một bộ cộng và một bộ dịch phải 1 vì Bộ này được pipeline 2 tầng để tăng tốc độ của mạch.
Theo thuật toán 2, kết quả của bộ GS cần chia nửa (modulus q) . Thực hiện chia nửa một số theo modulo q có hai trường hợp. Kết quả ngõ vào của bộ chia nửa này đã là một số modulo q. Với số chẵn, chỉ cần dịch phải để ra được kết quả. Với số lẻ, kết quả chia nửa modulo q được tính như sau:
𝑥/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞≡⌊𝑥/2⌋+1/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞 ≡⌊𝑥/2⌋+(𝑞+1)/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (6)
Vì nếu rút gọn tiếp tục ½ 𝑚𝑜𝑑 𝑞 không phải là số tiện lợi để xử lý. Với q là số nguyên tố, (𝑞+1)/2 với 𝑞 = 3329 của Kyber cho kết quả là hằng số 1665. Phương trình sau trình cho kết quả:
𝑥/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞={█(⌊𝑥/2⌋ 𝑖𝑓 𝑥 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛@⌊𝑥/2⌋+(𝑞+1)/2 𝑚𝑜𝑑 𝑞 𝑖𝑓 𝑥 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑)┤
Bộ rút gọn modulo chia nửa chỉ bao gồm một bộ mux, một bộ cộng và một bộ dịch phải 1 vì ⌊𝑥/2⌋=(𝑥≫1). Bộ này được pipeline 2 tầng để tăng tốc độ của mạch.

## Slide 64: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT
Notes: Ngoài hai thành phần là bộ rút gọn modulo nêu trên, các thành phần còn lại của bộ BU gồm hai bộ cộng trừ modulo. Bộ cộng trừ modulo là những bộ cộng trừ đơn giản sắp xếp bù q cho kết quả cộng trừ 12-bit. Mỗi bộ được pipeline 3 tầng để tăng tốc độ của mạch. Bộ nhân 12-bit sang 24-bit sử dụng 1 đơn vị DSP của FPGA. Các thành phần nhỏ gồm mux và các thanh ghi.
Từ hình 11, chúng tôi thiết kế bộ bướm phần cứng phù hợp cho cả giải thuật CT và GS. Tài nguyên của bộ BU này bao gồm bộ cộng số học modulo (một cộng, một trừ), một bộ nhân DSP và một bộ rút gọn modulo Exact-KRED, và hai bộ rút gọn modulo chia nửa. Bộ rút gọn modulo chia nửa cho mức tiêu thụ tài nguyên không đáng kể. Ngõ ra của bộ nhân nối trực tiếp vào ngõ vào của bộ Exact-KRED.
Hình 14 cung cấp cấu trúc chi tiết của thiết bị. Độ trễ của bộ nhân DSP và đơn vị Exact-KRED có 7 chu kỳ trễ. Độ trễ đường dẫn chặn đường dẫn dữ liệu và được điều chỉnh theo tổng độ trễ. Tổng độ trễ cho mỗi quy trình thực hiện giải thuật CT / GS trên thiết bị cánh bướm là 13 chu kỳ, với đầu vào và đầu ra đã được pipeline. Tín hiệu Sel được sử dụng để chọn chế độ hoạt động. Phép cộng và phép trừ mô-đun với hai bộ cộng mô-đun không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tốc độ do số nguyên tố q 12-bit nhỏ.
Đối với giải thuật CT, tín hiệu theo đường dẫn trên của mux được thực hiện, trong đó bộ cộng mong đợi kết quả nhân mô-đun sẽ đến sau 11 clock kể từ thời điểm nhập dữ liệu. Độ trễ 2 clock được thêm vào giải thuật CT để phù hợp với độ trễ thực hiện giải thuật GS.
Đối với giải thuật GS, đường dẫn bên dưới của mux được thực hiện. Bộ rút gọn modulo chia nửa trong giải thuật GS tốn 2 clock. Tổng độ trễ khi bộ BU được sử dụng trong hoạt động GS là 13 clock.

## Slide 65: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT
Bộ Butterfly Unit kết hợp CT/GS cho thuật toán độ phức tạp thấp
Notes: Ngoài hai thành phần là bộ rút gọn modulo nêu trên, các thành phần còn lại của bộ BU gồm hai bộ cộng trừ modulo. Bộ cộng trừ modulo là những bộ cộng trừ đơn giản sắp xếp bù q cho kết quả cộng trừ 12-bit. Mỗi bộ được pipeline 3 tầng để tăng tốc độ của mạch. Bộ nhân 12-bit sang 24-bit sử dụng 1 đơn vị DSP của FPGA. Các thành phần nhỏ gồm mux và các thanh ghi.
Từ hình 11, chúng tôi thiết kế bộ bướm phần cứng phù hợp cho cả giải thuật CT và GS. Tài nguyên của bộ BU này bao gồm bộ cộng số học modulo (một cộng, một trừ), một bộ nhân DSP và một bộ rút gọn modulo Exact-KRED, và hai bộ rút gọn modulo chia nửa. Bộ rút gọn modulo chia nửa cho mức tiêu thụ tài nguyên không đáng kể. Ngõ ra của bộ nhân nối trực tiếp vào ngõ vào của bộ Exact-KRED.
Hình 14 cung cấp cấu trúc chi tiết của thiết bị. Độ trễ của bộ nhân DSP và đơn vị Exact-KRED có 7 chu kỳ trễ. Độ trễ đường dẫn chặn đường dẫn dữ liệu và được điều chỉnh theo tổng độ trễ. Tổng độ trễ cho mỗi quy trình thực hiện giải thuật CT / GS trên thiết bị cánh bướm là 13 chu kỳ, với đầu vào và đầu ra đã được pipeline. Tín hiệu Sel được sử dụng để chọn chế độ hoạt động. Phép cộng và phép trừ mô-đun với hai bộ cộng mô-đun không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tốc độ do số nguyên tố q 12-bit nhỏ.
Đối với giải thuật CT, tín hiệu theo đường dẫn trên của mux được thực hiện, trong đó bộ cộng mong đợi kết quả nhân mô-đun sẽ đến sau 11 clock kể từ thời điểm nhập dữ liệu. Độ trễ 2 clock được thêm vào giải thuật CT để phù hợp với độ trễ thực hiện giải thuật GS.
Đối với giải thuật GS, đường dẫn bên dưới của mux được thực hiện. Bộ rút gọn modulo chia nửa trong giải thuật GS tốn 2 clock. Tổng độ trễ khi bộ BU được sử dụng trong hoạt động GS là 13 clock.

## Slide 66: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Phần cứng xử lý NTT và INTT cho CRYSTALS-Kyber
Notes: Hình 16 cho thấy cấu trúc chung của bộ gia tốc NTT / INTT cho Kyber. Đối với kiến ​​trúc tổng thể, bộ gia tốc NTT/INTT phần cứng của sử dụng hai loại bộ nhớ. Một RAM để lưu trữ các phần tử hệ số của phương trình gốc cần thực hiện NTT / INTT. Ba ROM dùng để lưu. RAM sử dụng Intel Cyclone V M10K ở chế độ simple dual-port, cho phép truy cập đọc ghi đồng thời vào hai địa chỉ bộ nhớ khác nhau. Bộ gia tốc sử dụng thiết kế 4 BU sắp xếp ở cấu hình 2 x 2, cấu hình này có đặc điểm tính toán với chẵn rất tốt. Với lẻ, 2 BU ở tầng đầu được bypass và giá trị hệ số đi thẳng đến 2 BU (BU 3 và BU4) sau.
Dữ liệu được đọc từ RAM dưới dạng một data bus 48-bit, gồm 4 phần tử hệ số cho hai bộ BU song song. Dữ liệu từ data bus bắt chéo với là 12 bit đầu, là 12 bit tiếp theo, là 12 bit kế tiếp và , là 12 bit cuối cùng.
Dữ liệu tính toán trên mỗi ngõ ra của 2 BU hàng sau được đặt trên một thanh ghi dịch nối tiếp 12-bit sang song song 48-bit (SIPO). Sau 4 chu kỳ đầu tiên có kết quả là một chuỗi 48-bit ở mỗi đầu , , , , kết quả sẽ được ghi lần lượt trở lại vào RAM từ thanh ghi đầu tiên. Mỗi chu kỳ ghi hết 4 clock, sau đó 4 kết quả mới đã vào vị trí để ghi tiếp theo. Các thanh ghi sipo ở vị trí , , được dời thêm 1, 2, 3 clock theo độ trễ tương ứng. Hình 17 trình bày quá trình dữ liệu dịch vào SIPO Writeback.
Các ROM cũng cung cấp cho các đơn vị cánh bướm với hệ số twiddle factor tương ứng cho mỗi hoạt động. Giá trị được tính toán và lưu trữ trước. Để phù hợp với thứ tự twiddle factor được sử dụng ở cấu hình BU 2x2, twiddle factor được đọc theo thứ tự cycle, từ cycle chỉ đến địa chỉ chứa twiddle factor tương ứng. Thứ tự twiddle factor được sắp xếp trước vào ROM. Một ROM phụ chuyển đổi thứ tự cycle thành thứ tự twiddle factor Các thứ tự này đi đến địa chỉ của 3 ROM chứa giá trị twiddle factor tương ứng.
Mỗi phép tính NTT / INTT tốn 30 xung nhịp cho đến khi dữ liệu được ghi trở lại RAM. Độ trễ này là phù hợp để tránh xung đột đọc và ghi dữ liệu vào địa chỉ chưa được truy xuất để tính toán trước đó. Trong đó độ trễ của 2 BU là 26 clock, 2 clock từ truy xuất RAM và 2 clock độ trễ điều khiển.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thể hiện giải thuật NTT và INTT được sử dụng cho thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT này. Các bộ BU cũng được sử dụng trong chế độ Cooley - Tuckey () hoặc Gentleman – Sande ( tương ứng. Các giá trị mũ của và cùng với việc nhân với để bù phần dư trong giải thuật Exact-KRED được tính trước và lưu trên hệ thống ROM.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thực hiện đầy đủ với số lớp NTT/INTT chẵn. Với trường hợp NTT/INTT trên số lớp lẻ (), phần 2 BU đầu tiên của cấu hình 2 x 2 BU được bỏ qua, dữ liệu đi thẳng đến 2 BU sau.
Hình 16 cho thấy cấu trúc chung của bộ gia tốc NTT / INTT cho Kyber. Đối với kiến ​​trúc tổng thể, bộ gia tốc NTT/INTT phần cứng của sử dụng hai loại bộ nhớ. Một RAM để lưu trữ các phần tử hệ số của phương trình gốc cần thực hiện NTT / INTT. Ba ROM dùng để lưu. RAM sử dụng Intel Cyclone V M10K ở chế độ simple dual-port, cho phép truy cập đọc ghi đồng thời vào hai địa chỉ bộ nhớ khác nhau. Bộ gia tốc sử dụng thiết kế 4 BU sắp xếp ở cấu hình 2 x 2, cấu hình này có đặc điểm tính toán với 𝑙𝑜𝑔(𝑛) chẵn rất tốt. Với 𝑙𝑜𝑔(𝑛) lẻ, 2 BU ở tầng đầu được bypass và giá trị hệ số đi thẳng đến 2 BU (BU 3 và BU4) sau.
Dữ liệu được đọc từ RAM dưới dạng một data bus 48-bit, gồm 4 phần tử hệ số cho hai bộ BU song song. Dữ liệu từ data bus bắt chéo với 𝑢_00 là 12 bit đầu, 𝑢_01 là 12 bit tiếp theo, 𝑡_00 là 12 bit kế tiếp và 𝑡_01, là 12 bit cuối cùng.
Dữ liệu tính toán trên mỗi ngõ ra của 2 BU hàng sau được đặt trên một thanh ghi dịch nối tiếp 12-bit sang song song 48-bit (SIPO). Sau 4 chu kỳ đầu tiên có kết quả là một chuỗi 48-bit ở mỗi đầu 𝑢_20, 𝑡_20, 𝑢_21, 𝑡_21, kết quả sẽ được ghi lần lượt trở lại vào RAM từ thanh ghi đầu tiên. Mỗi chu kỳ ghi hết 4 clock, sau đó 4 kết quả mới đã vào vị trí để ghi tiếp theo. Các thanh ghi sipo ở vị trí 𝑡_20, 𝑢_21, 𝑡_21 được dời thêm 1, 2, 3 clock theo độ trễ tương ứng. Hình 17 trình bày quá trình dữ liệu dịch vào SIPO Writeback.
Các ROM cũng cung cấp cho các đơn vị cánh bướm với hệ số twiddle factor tương ứng cho mỗi hoạt động. Giá trị 𝜔 được tính toán và lưu trữ trước. Để phù hợp với thứ tự twiddle factor được sử dụng ở cấu hình BU 2x2, twiddle factor được đọc theo thứ tự cycle, từ cycle chỉ đến địa chỉ chứa twiddle factor tương ứng. Thứ tự twiddle factor được sắp xếp trước vào ROM. Một ROM phụ chuyển đổi thứ tự cycle thành thứ tự twiddle factor 𝜔_00,𝜔_10,𝜔_11. Các thứ tự này đi đến địa chỉ của 3 ROM chứa giá trị twiddle factor tương ứng.
Mỗi phép tính NTT / INTT tốn 30 xung nhịp cho đến khi dữ liệu được ghi trở lại RAM. Độ trễ này là phù hợp để tránh xung đột đọc và ghi dữ liệu vào địa chỉ chưa được truy xuất để tính toán trước đó. Trong đó độ trễ của 2 BU là 26 clock, 2 clock từ truy xuất RAM và 2 clock độ trễ điều khiển.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thể hiện giải thuật NTT và INTT được sử dụng cho thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT này. Các bộ BU cũng được sử dụng trong chế độ Cooley - Tuckey (𝐶𝑇_𝑚𝑜𝑑𝑒) hoặc Gentleman – Sande (𝐺𝑆_𝑚𝑜𝑑𝑒) tương ứng. Các giá trị mũ của 𝛾_2𝑛 và 𝛾_2𝑛^(−1) cùng với việc nhân với 𝑘^(−2) để bù phần dư trong giải thuật Exact-KRED được tính trước và lưu trên hệ thống ROM.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thực hiện đầy đủ với số lớp 𝑙𝑜𝑔(𝑛) NTT/INTT chẵn. Với trường hợp NTT/INTT trên số lớp lẻ (𝑛=128), phần 2 BU đầu tiên của cấu hình 2 x 2 BU được bỏ qua, dữ liệu đi thẳng đến 2 BU sau.

## Slide 67: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Sơ đồ khối bộ xử lý NTT/INTT
Notes: Hình 16 cho thấy cấu trúc chung của bộ gia tốc NTT / INTT cho Kyber. Đối với kiến ​​trúc tổng thể, bộ gia tốc NTT/INTT phần cứng của sử dụng hai loại bộ nhớ. Một RAM để lưu trữ các phần tử hệ số của phương trình gốc cần thực hiện NTT / INTT. Ba ROM dùng để lưu. RAM sử dụng Intel Cyclone V M10K ở chế độ simple dual-port, cho phép truy cập đọc ghi đồng thời vào hai địa chỉ bộ nhớ khác nhau. Bộ gia tốc sử dụng thiết kế 4 BU sắp xếp ở cấu hình 2 x 2, cấu hình này có đặc điểm tính toán với chẵn rất tốt. Với lẻ, 2 BU ở tầng đầu được bypass và giá trị hệ số đi thẳng đến 2 BU (BU 3 và BU4) sau.
Dữ liệu được đọc từ RAM dưới dạng một data bus 48-bit, gồm 4 phần tử hệ số cho hai bộ BU song song. Dữ liệu từ data bus bắt chéo với là 12 bit đầu, là 12 bit tiếp theo, là 12 bit kế tiếp và , là 12 bit cuối cùng.
Dữ liệu tính toán trên mỗi ngõ ra của 2 BU hàng sau được đặt trên một thanh ghi dịch nối tiếp 12-bit sang song song 48-bit (SIPO). Sau 4 chu kỳ đầu tiên có kết quả là một chuỗi 48-bit ở mỗi đầu , , , , kết quả sẽ được ghi lần lượt trở lại vào RAM từ thanh ghi đầu tiên. Mỗi chu kỳ ghi hết 4 clock, sau đó 4 kết quả mới đã vào vị trí để ghi tiếp theo. Các thanh ghi sipo ở vị trí , , được dời thêm 1, 2, 3 clock theo độ trễ tương ứng. Hình 17 trình bày quá trình dữ liệu dịch vào SIPO Writeback.
Các ROM cũng cung cấp cho các đơn vị cánh bướm với hệ số twiddle factor tương ứng cho mỗi hoạt động. Giá trị được tính toán và lưu trữ trước. Để phù hợp với thứ tự twiddle factor được sử dụng ở cấu hình BU 2x2, twiddle factor được đọc theo thứ tự cycle, từ cycle chỉ đến địa chỉ chứa twiddle factor tương ứng. Thứ tự twiddle factor được sắp xếp trước vào ROM. Một ROM phụ chuyển đổi thứ tự cycle thành thứ tự twiddle factor Các thứ tự này đi đến địa chỉ của 3 ROM chứa giá trị twiddle factor tương ứng.
Mỗi phép tính NTT / INTT tốn 30 xung nhịp cho đến khi dữ liệu được ghi trở lại RAM. Độ trễ này là phù hợp để tránh xung đột đọc và ghi dữ liệu vào địa chỉ chưa được truy xuất để tính toán trước đó. Trong đó độ trễ của 2 BU là 26 clock, 2 clock từ truy xuất RAM và 2 clock độ trễ điều khiển.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thể hiện giải thuật NTT và INTT được sử dụng cho thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT này. Các bộ BU cũng được sử dụng trong chế độ Cooley - Tuckey () hoặc Gentleman – Sande ( tương ứng. Các giá trị mũ của và cùng với việc nhân với để bù phần dư trong giải thuật Exact-KRED được tính trước và lưu trên hệ thống ROM.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thực hiện đầy đủ với số lớp NTT/INTT chẵn. Với trường hợp NTT/INTT trên số lớp lẻ (), phần 2 BU đầu tiên của cấu hình 2 x 2 BU được bỏ qua, dữ liệu đi thẳng đến 2 BU sau.
Hình 16 cho thấy cấu trúc chung của bộ gia tốc NTT / INTT cho Kyber. Đối với kiến ​​trúc tổng thể, bộ gia tốc NTT/INTT phần cứng của sử dụng hai loại bộ nhớ. Một RAM để lưu trữ các phần tử hệ số của phương trình gốc cần thực hiện NTT / INTT. Ba ROM dùng để lưu. RAM sử dụng Intel Cyclone V M10K ở chế độ simple dual-port, cho phép truy cập đọc ghi đồng thời vào hai địa chỉ bộ nhớ khác nhau. Bộ gia tốc sử dụng thiết kế 4 BU sắp xếp ở cấu hình 2 x 2, cấu hình này có đặc điểm tính toán với 𝑙𝑜𝑔(𝑛) chẵn rất tốt. Với 𝑙𝑜𝑔(𝑛) lẻ, 2 BU ở tầng đầu được bypass và giá trị hệ số đi thẳng đến 2 BU (BU 3 và BU4) sau.
Dữ liệu được đọc từ RAM dưới dạng một data bus 48-bit, gồm 4 phần tử hệ số cho hai bộ BU song song. Dữ liệu từ data bus bắt chéo với 𝑢_00 là 12 bit đầu, 𝑢_01 là 12 bit tiếp theo, 𝑡_00 là 12 bit kế tiếp và 𝑡_01, là 12 bit cuối cùng.
Dữ liệu tính toán trên mỗi ngõ ra của 2 BU hàng sau được đặt trên một thanh ghi dịch nối tiếp 12-bit sang song song 48-bit (SIPO). Sau 4 chu kỳ đầu tiên có kết quả là một chuỗi 48-bit ở mỗi đầu 𝑢_20, 𝑡_20, 𝑢_21, 𝑡_21, kết quả sẽ được ghi lần lượt trở lại vào RAM từ thanh ghi đầu tiên. Mỗi chu kỳ ghi hết 4 clock, sau đó 4 kết quả mới đã vào vị trí để ghi tiếp theo. Các thanh ghi sipo ở vị trí 𝑡_20, 𝑢_21, 𝑡_21 được dời thêm 1, 2, 3 clock theo độ trễ tương ứng. Hình 17 trình bày quá trình dữ liệu dịch vào SIPO Writeback.
Các ROM cũng cung cấp cho các đơn vị cánh bướm với hệ số twiddle factor tương ứng cho mỗi hoạt động. Giá trị 𝜔 được tính toán và lưu trữ trước. Để phù hợp với thứ tự twiddle factor được sử dụng ở cấu hình BU 2x2, twiddle factor được đọc theo thứ tự cycle, từ cycle chỉ đến địa chỉ chứa twiddle factor tương ứng. Thứ tự twiddle factor được sắp xếp trước vào ROM. Một ROM phụ chuyển đổi thứ tự cycle thành thứ tự twiddle factor 𝜔_00,𝜔_10,𝜔_11. Các thứ tự này đi đến địa chỉ của 3 ROM chứa giá trị twiddle factor tương ứng.
Mỗi phép tính NTT / INTT tốn 30 xung nhịp cho đến khi dữ liệu được ghi trở lại RAM. Độ trễ này là phù hợp để tránh xung đột đọc và ghi dữ liệu vào địa chỉ chưa được truy xuất để tính toán trước đó. Trong đó độ trễ của 2 BU là 26 clock, 2 clock từ truy xuất RAM và 2 clock độ trễ điều khiển.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thể hiện giải thuật NTT và INTT được sử dụng cho thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT này. Các bộ BU cũng được sử dụng trong chế độ Cooley - Tuckey (𝐶𝑇_𝑚𝑜𝑑𝑒) hoặc Gentleman – Sande (𝐺𝑆_𝑚𝑜𝑑𝑒) tương ứng. Các giá trị mũ của 𝛾_2𝑛 và 𝛾_2𝑛^(−1) cùng với việc nhân với 𝑘^(−2) để bù phần dư trong giải thuật Exact-KRED được tính trước và lưu trên hệ thống ROM.
Thuật toán 4 và thuận toán 5 thực hiện đầy đủ với số lớp 𝑙𝑜𝑔(𝑛) NTT/INTT chẵn. Với trường hợp NTT/INTT trên số lớp lẻ (𝑛=128), phần 2 BU đầu tiên của cấu hình 2 x 2 BU được bỏ qua, dữ liệu đi thẳng đến 2 BU sau.

## Slide 68: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Bộ SIPO Writeback vào nối tiếp ra song song với các ô nhớ 12-bit

## Slide 69
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất và thứ tự dữ liệu sắp xếp tại RAM cho NTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 70
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất tại ROM cho NTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 71
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất và thứ tự dữ liệu sắp xếp tại RAM cho INTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 72
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất và thứ tự dữ liệu sắp xếp tại RAM cho INTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 73: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thuật toán 4 Proposed NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly for Kyber
Input: polynomial as, is the n-th primitive root of unity, and , Output: 1: for ( do 2: 3: 4: for ( do 5: for ( do 6: , 7: , 8: (pre-computed) 9: ( 10: ( 11: (pre-computed) 12: (pre-computed) 13: ( 14: ( 15: 16: 17: end for 18: end for 19: end for 20: return (x)
Thuật toán 4 Proposed NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly for Kyber

## Slide 74: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thuật toán 5 Proposed INTT operation with Gentleman – Sande butterfly for Kyber
Input: polynomial as, is the n-th primitive root of unity, and Output: 1: for ( do 2: 3: c = 1 4: for ( do 5: for ( do 6: , 7: , 8: (pre-computed) 9: (pre-computed) 10: ( 11: ( 12: (pre-computed) 13: ( 14: ( 15: 16: 17: end for 18: end for 19: c = c >> 2 19: end for 20: return (x)
Thuật toán 5 Proposed INTT operation with Gentleman – Sande butterfly for Kyber

## Slide 75: TỔNG HỢP VÀ MÔ PHỎNG
Kết quả mô phỏng mạch và kiểm tra với Testbench được thực hiện trên phần mềm ModelSim
Kết quả tổng hợp mạch sử dụng hai phần mềm là Quartus Prime Standard Edition 21.1 (Hỗ trợ Cyclone V)
4

## Slide 76: Kết quả mô phỏng ModelSim
Mô phỏng trên dạng sóng kết quả của thiết kế Exact-KRED

## Slide 77: Kết quả mô phỏng ModelSim
Mô phỏng trên dạng sóng kết quả của thiết kế BU.

## Slide 78: Kết quả mô phỏng ModelSim
Mô phỏng dạng sóng kết quả của phần cứng xử lý NTT và INTT.

## Slide 79: Kết quả mô phỏng ModelSim

## Slide 80: Kết quả mô phỏng ModelSim

## Slide 81: Kết quả mô phỏng ModelSim

## Slide 82: Kết quả mô phỏng ModelSim

## Slide 83: Kết quả mô phỏng ModelSim

## Slide 84: Kết quả tổng hợp Quartus
Kết quả tổng hợp Quartus được dùng để kiểm tra tốc độ và tài nguyên tiêu thụ của thiết kế để so sánh và kiểm tra.

## Slide 85: Kết quả tổng hợp Quartus
Kết quả tốc độ mạch ở trường hợp góc mô phỏng môi trường tốt nhất và tệ nhất.

## Slide 86: SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ
Đánh giá và so sánh kết quả với các nghiên cứu trước
Kiến nghị những hướng nghiên cứu tiếp theo
5

## Slide 87: ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ
Thiết kế | Cấu hình BU | Area |  |  |  | Speed | NTT/INTT Cycles | NTT/INTT [ns] | NTT Speed Ratio | Area x Speed Ratio
 |  | LUTs | FFs | DSPs | BRAM | [MHz] |  |  |  | 
Karatsuba [31]2 | 2 | 1737 | 1167 | 2 | 3 | 161 | 512/576 | 3174/3571 | 1.7 | 2.1
Low-Comp [32]2 | 2 | 741 | 330 | 2 | 5 | 245 | 644/644 | 2642/2642 | 1.4 | 0.7
QISC [33] | 2 | 2908 | 170 | 9 | 0 | - | 1935/1930 | - | 4.3 | 8.9
HS-NTT [15]2 | 2x2 | 801 | 717 | 4 | 2 | 222 | 356/388 | 1602/1746 | 0.8 | 0.5
Nghiên cứu này | 2x2 | 1401 | 2929 | 4 | 1 | 237 | 446/446 | 1870/1870 | 1 | 1
Notes: 1Chuyển đổi từ chia hai kết quả cycles với n = 512
2Sử dụng Xilinx Artix-7
3Sử dụng Xilinx Virtex-7
4Kết quả cùng với số chu kỳ cần thiết để tiền và hậu xử lý
5Kết quả trên ALMs từ báo cáo tổng hợp của Quartus
Bảng 6 so sánh thiết kế đề xuất từ nghiên cứu này với các nghiên cứu NTT tương tự. Tuy vậy, có một lưu ý về mức độ tài nguyên tiêu thụ. Với các nghiên cứu thực hiện trên FPGA Intel, Quartus chỉ trả về kết quả tổng hợp ALM và ALUTs. Nghiên cứu [30] cho thấy kết quả tổng hợp từ FPGA sử dụng công nghệ ALM cho số lượng ALUTs lớn hơn nhiều so với số lượng LUTs tổng hợp từ công nghệ FPGA từ Xillinx do 2 ALUT từ chung 1 ALM khó có thể sử dụng được cùng lúc mà chỉ sử dụng được 1 ALUT trên 1 ALM. Ngoài ra ALM còn chứa nhiều thanh ghi, và các thành phần khác khiến kết quả tài nguyên tổng hợp từ Quartus để so sánh với kết quả tài nguyên từ FPGA Xillinx phổ biến hơn tương đối khó so sánh. Ở bảng 6, kết quả LUTs sử dụng số ALM từ báo cáo tổng hợp. NTT Speed Ratio so sánh thời gian tính toán trên ns so với các nghiên cứu khác. Area x Speed ratio so sánh thời gian tính toán cùng với tài nguyên LUT tiêu thụ hay còn gọi là tỉ lệ tài nguyên tiêu thụ trên tốc độ.
Hình 29 So sánh tỷ lệ tỉ lệ tài nguyên tiêu thụ trên tốc độ
Nghiên cứu [31] sử dụng cấu hình 3 khối RAM và hệ thống nhân Karatsuba cũng như phiên bản cải tiến của rút gọn modulo Barret Reduction. Số lượng NTT Cycles [31] cần để tính toán là phù hợp với cấu hình 2 BU. Việc tốc độ của nghiên cứu [31] thấp hơn trong khi tốn nhiều tài nguyên hơn đến từ việc BU từ [31] tích hợp rất nhiều tính năng. So với [31], thiết kế của nghiên cứu này nhanh hơn gấp 1.7 lần với tỉ lệ tài nguyên tiêu thụ trên tốc độ tốt ở mức 2.1 lần.
Nghiên cứu [32] sử dụng cho giải thuật mã hóa NewHope cũ, là nghiên cứu tiên phong cho thay đổi NTT/INTT, bỏ các bước xử lý hậu kỳ của INTT. Nghiên cứu [32] cho kết quả tốc độ với cấu hình 2 BU cao. So với [32], nghiên cứu này đạt tốc độ xử lý NTT/INTT nhanh hơn ở mức 1.4 và với tỉ lệ tài nguyên tiêu thụ trên tốc độ ở mức khá 0.7.
Nghiên cứu [33] áp dụng cấu trúc thêm cho RISC và xây dựng trên ASIC. Nghiên cứu có tốc độ chưa cao nhưng đạt mức tích hợp tốt do không tối ưu pipeline mạnh cho ALU, dẫn đến đường tới hạn của thiết kế chưa đạt được tốc độ cao. Các thành phần module từ nghiên cứu của luận văn này được pipeline và tối ưu về tốc độ, tránh số lượng mức logic cao. Nếu [33] cũng hoạt động ở cùng mức tốc độ với thiết kế này, tỉ lệ tài nguyên tiêu thụ trên tốc độ cao hơn ở mức 8.9 lần.
Nghiên cứu [15] sử dụng K2-RED và cấu hình 2x2 BU cho kết quả tốc độ và tài nguyên tốt hơn so với nghiên cứu. Số lượng thanh ghi cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Tuy K2-RED có một số trường hợp bị tràn, đây là việc có thể khắc phục được với Exact-KRED.
Ngoài ra, nghiên cứu [15] còn một hướng ứng dụng tính chất đảo của Twiddle Factor giúp tiết kiệm bộ nhớ thanh ghi lưu các dữ liệu Twiddle Factor INTT khi sử dụng chung bộ nhớ Twiddle Factor với NTT (truy xuất theo thứ tự nghịch đảo bit) và nghịch đảo dấu của BU GS.
Ngoài ra, các hướng áp dụng trên FPGA Xillinx có thể được nghiên cứu thêm trong các đề tài tiếp theo để có thể dễ so sánh hơn với các đề tài khác. Một số hướng tối ưu khác được trình bày trong phần kết luận.

## Slide 88: ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ
Chart: 
| Karatsuba [31] | Low-Comp [32] | QISC [33] | HS-NTT [15] | Nghiên cứu này
NTT Speed Ratio | 1.7 | 1.4 | 4.3 | 0.8 | 1
Notes: NTT speed tốt

## Slide 89: ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ
Chart: 
| Karatsuba [31] | Low-Comp [32] | QISC [33] | HS-NTT [15] | Nghiên cứu này
Area x Speed Ratio | 2.1 | 0.7 | 8.9 | 0.5 | 1
Notes: Sau khi so sánh với các nghiên cứu tương tự gần đây, nghiên cứu này cho kết quả ở mức khá. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp rút gọn modulo và giải thuật NTT/INTT tối ưu hiện tại. Tuy vậy, nghiên cứu có mức tiêu thụ thanh ghi lớn đến từ việc tính toán trước vị trí của các hệ số Twiddle Factor, đây là vấn đề có thể khắc phục được bằng cách thay đổi quy trình áp dụng vòng lặp máy lên phần cứng, mang nhiều yếu tố tổ hợp hơn thanh ghi.

## Slide 90: HƯỚNG TỐI ƯU THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT VÀ INTT CHO MÃ HÓA LƯỢNG TỬ CRYSTAL- KYBER
Ứng dụng tính chất đảo của Twiddle Factor
Phát triển hệ thống câu lệnh điều khiển (Instruction Set).
Phòng chống các phương pháp tấn công.
Tích hợp các giải thuật khác của Kyber vào BU như một ALU

## Slide 91: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ mã hóa Lattice - Based
Thiết kế phần cứng xử lý toàn bộ mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber
Thiết kế xử lý mã hóa Lattice-based
Phòng chống các phương pháp tấn công.

## Slide 92: Hướng phát triển Homomorphic encryption
Photo: The Verge
Notes: Một hướng phát triển nữa cho dòng mã hóa Lattice Based là homomorphic encryption một hướng khá mới
Đây là dạng mã hóa mà bên nhận dữ liệu đã mã hóa có thể xử lý dự liệu đó mà ko cần giải mã
Hướng xây dựng dạng mã hóa này cũng từ xử lý Lattice
Dạng mã hóa này cho phép người dùng có thể cung cấp dữ liệu machine learning hiệu quả hơn mà không sợ lộ thông tin
Ngoài ra, với tương lai xe tự hành. Người dùng có thể cung cấp thông tin lộ trình đường đi cho hệ thống máy chủ xử lý tập trung
Không sợ máy chủ này bị tấn công vì thông tin vẫn đang được mã hóa

## Slide 93: KẾT LUẬN
Kết luận về đề tài nghiên cứu
6

## Slide 94
Nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu đề ra

## Slide 95
Nghiên cứu trình bày thiết kế cấu trúc phần cứng xử lý NTT và INTT trên nền tảng FPGA, bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber

## Slide 96
CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN
Tên tác giả, tên bài viết,tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản | Số hiệu ISSN | Trạng thái
Hung Nguyen, Linh Tran, “Design of polynomial NTT and INTT accelerator for Post-Quantum Cryptography CRYSTALS-Kyber”, Arabian Journal for Science and Engineering, 2021 | AJSE-D-21-08267 | Revision 2

## Slide 97
CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN

## Slide 98
CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN

## Slide 99
XIN CẢM ƠN