## Slide 1: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT VÀ INTT CHO MÃ HOÁ LƯỢNG TỬ CRYSTALS-KYBER
Nguyễn tuấn hùng
Chuyên ngành: Điện tử
Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City University of Technology
Department of Electrical Electronic, Division of Electronic
Luận văn thạc sĩ

## Slide 2: Tóm tắt Luận văn
Tại phiên thứ 3 của quá trình tiêu chuẩn hóa mật mã lượng tử, NIST đã công bố CRYSTALS-Kyber là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Là một dạng mã hóa dựa trên Lattice, CRYSTALS-Kyber đặt nặng yêu cầu xử lý vào NTT và INTT để nhân đa thức.
Luận văn này trình bày một thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT cho mã hoá lượng tử CRYSTALS-Kyber. Trong đó tập trung vào việc thiết kế và tối ưu hóa kiến trúc bộ tăng tốc NTT với các thông số phù hợp cho CRYSTALS-Kyber.
Nghiên cứu bao gồm việc sửa đổi các mô-đun tính toán và các Butterfly Unit nhằm giảm độ phức tạp tính toán. Kết quả là thiết kế đạt được 237 MHz fmax khi tổng hợp trên Intel FPGA Cyclone V với Quartus. Việc cân bằng thanh ghi giữa các mạch tổ hợp cho phép thiết kế pipeline đạt được tốc độ mạch tối ưu.

## Slide 3: MỤC LỤC
TỔNG QUAN
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
TỔNG HỢP VÀ MÔ PHỎNG
SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ
KẾT LUẬN

## Slide 4: TỔNG QUAN
Trình bày tổng quan về đề tài nghiên và tình hình nghiên cứu
1

## Slide 5: MÃ HÓA

## Slide 6: MÃ HÓA ĐIỆN TỬ
Tin nhắn
Website
Thương mại điện tử
Chữ ký số
Chuỗi khối
Ngân hàng
Internet
…

## Slide 7: MÃ HÓA ĐỐI XỨNG
Advanced Encryption Standard (AES)
B
A

## Slide 8: MÃ HÓA ĐỐI XỨNG
A
B

## Slide 9: MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG
A
B
Asymmetric Cryptography
A’s Public key
A’s Private key
B
Asymmetric Cryptography
B’s Public key
B’s Private key

## Slide 10
MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG
A
A’s Public key
A’s Private key
B
B’s Public key
B’s Private key
Asymmetric Cryptography
Asymmetric Cryptography
Same Symmetric Cryptography Key
Diffie-Hellman Key Exchange, Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange

## Slide 11: MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG
A
A’s Public key
A’s Private key
B
Asymmetric Cryptography
Asymmetric Cryptography
Digital Signature Algorithm, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

## Slide 12: MÃ HÓA LƯỢNG TỬ
Current Asymmetric Cryptography
Quantum Computers from 2026 [a]
Shor’s Discrete logarithms and factoring Algorithm [b]
[1] Mosca, Michele. "Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready?." IEEE Security & Privacy 16, no. 5 (2018): 38-41.
[2] P. W. Shor, Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring, Proc. 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Shafi Goldwasser, ed.), IEEE Computer Society Press (1994), pp. 124-134.
Break

## Slide 13: MÃ HÓA LƯỢNG TỬ
“The goal of post-quantum cryptography (also called quantum-resistant cryptography) is to develop cryptographic systems that are secure against both quantum and classical computers, and can interoperate with existing communications protocols and networks. ”
Post-Quantum Cryptography Standardization

## Slide 14: MÃ HÓA LƯỢNG TỬ
Các ứng cử viên vòng 3 của NIST [1]
Trong đó bao gồm 4 ứng cử viên thuộc dòng mã hoá lưới (lattice-based) và 1 ứng cử viên thuộc dòng mã hoá code-based
[1] NIST, “Post-Quantum Cryptography Standardization”, csrc.nist.gov, https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography.

## Slide 15: CRYSTALS-Kyber
Trong 4 ứng cử viên mã hoá lattice-based, CRYSTALS-Kyber hay Kyber là ứng cử viên đầu tiên và được đánh giá rất triển vọng để được chuẩn hoá trong tương lai.

## Slide 16: CRYSTALS-Kyber
Kyber đòi hỏi nỗ lực tính toán nghiêm túc, chủ yếu là phép nhân các đa thức trên một vành đa thức giới hạn.
Kyber sử dụng một kỹ thuật hỗ trợ tốc độ phép tính nhân có tên là Number-Theoretic Transform (NTT) và chọn các tham số để hỗ trợ kỹ thuật này.
  Để triển khai Kyber một cách hiệu quả, việc tối ưu hóa NTT và NTT nghịch đảo (INTT) là rất quan trọng.

## Slide 17: MÃ HÓA TRÊN PHẦN CỨNG
Thuật Toán
AES-NI
RSA
ECC
PQCs
Nền Tảng
FPGA
ASIC
Tích hợp làm vi xử lý phụ cho các CPU
  FPGA là nền tảng thích hợp để thực hiện nghiên cứu mã hóa trên phần cứng

## Slide 18: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Ngôn ngữ mô tả phần cứng được sử dụng trong nghiên cứu là Verilog 2005 (IEEE 1364-2005)
Verilog
Synthesizer
FPGAs

## Slide 19: NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC
Full Hardware Implementation of Round5 [5]
Full Hardware Resource reuse CRYSTALS-Kyber [6]
High-Speed NTT Accelerator for CRYSTALS-Kyber [15]
A compact hardware CRYSTALS-Kyber [31]
Low complexity NTT/INTT for NewHope [32]
RISQ-V: PQCs accelerator for RISC-V [33]
2019
2020
2021

## Slide 20
Nghiên cứu trình ngày thiết kế cấu trúc phần cứng xử lý NTT và INTT trên nền tảng FPGA, bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber

## Slide 21: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Các nghiên cứu lý thuyết đi từ mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber, Number Theoretic Transform (NTT) đến các giải thuật chuyên sâu để tối ưu trên phần cứng tốt hơn.
2

## Slide 22: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Là mã hóa bất đối xứng
Xây dựng trên độ phức tạp của bài toán Module Learning With Errors (MLWE [24])
Các phép toán của Kyber diễn ra trên vành đa thức
Các phép toán của Kyber diễn ra trên vành đa thức Ζ_𝑞 [𝑋]/〖(𝑋〗^𝑛+1)
Là mã hóa bất đối xứng
Xây dựng trên độ phức tạp của bài toán Module Learning With Errors (MLWE [24])

## Slide 23: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Bài toán cho ma trận A thuộc miền giới hạn , nhiễu thuộc phân phối nhiễu và , tìm .
Minh họa gốc toán học phức tạp của phép toán lattice mà Kyber dựa trên

## Slide 24: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Alice tạo chìa khóa mã.
Bob sử dụng chìa khóa công khai để mã hóa văn bản gốc m.
Alice giải mã từ mật mã về lại m từ chìa khóa riêng tư .
Quy trình tạo khóa, mã hóa và giải mã của dạng mã hóa Lattice

## Slide 25: Ring-learning with errors (RLWE)
Một cách để giảm lưu trữ phần tử ma trận xuống còn phần tử ma trận

## Slide 26: Module-learning with errors (MLWE)
Kyber dùng thông số k để nâng độ phức tạp của ma trận A, tăng tính linh hoạt cho giải thuật

## Slide 27: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Ba giải thuật tao mã, mã hóa và giải mã của Kyber [2]
Kyber sử dụng rất nhiều phép nhân đa thức
Kyber sử dụng NTT/INTT để tăng tốc độ xử lý các phép nhân này

## Slide 28: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
NTT/INTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber. Đóng vai trò quan trọng [2]

## Slide 29: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
NTT/INTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber. Đóng vai trò quan trọng [2]

## Slide 30: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
NTT/INTT xuất hiện trong giải thuật tạo khóa, mã hóa và giải mã chi tiết của Kyber. Đóng vai trò quan trọng [2]

## Slide 31: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Version | n | k | q | η­1 | η2 | (du,dv) | δ
Kyber512 | 256 | 2 | 3329 | 3 | 2 | (10,4) | 2-139
Kyber768 | 256 | 3 | 3329 | 2 | 2 | (10,4) | 2-164
Kyber1024 | 256 | 4 | 3329 | 2 | 2 | (11,5) | 2-174
Bảng 1 Thông số của từng phiên bản Kyber

## Slide 32: Lý thuyết về CRYTALS-Kyber
Phiên bản được chú trọng nghiên cứu tập trung cho thông số n = 256 của Kyber.
Hướng đến thiết kế sử dụng NTT/INTT để chuyển hóa hai phương trình 128 phần tử của phép nhân Kyber sang miền NTT và ngược lại.

## Slide 33: Lý thuyết về Number Theoretic Transform (NTT)
/
NTT là phép biển đổi Number Theoretic Transform
INTT hay NTT-1 là phép biển đổi ngược Inverse Number Theoretic Transform

## Slide 34: NTT/INTT cổ điển
Coefficient Representation
Value Representation
Fast Fourier Transform (FFT) [26]
Inverse FFT (IFFT) [26]
Trên Miền Số Phức

## Slide 35: NTT/INTT cổ điển
Coefficient Representation
Value Representation
Number Theoretic Transform (NTT) [25]
Inverse NTT (INTT) [25]
Trên vành đa thức giới hạn
Kyber:

## Slide 36: NTT/INTT cổ điển
Kết quả nhân đa thức có thể được tính với NTT và INTT như phương trình bên dưới:

## Slide 37: NTT/INTT cổ điển
Phiên bản cổ điển của NTT là phương trình như sau [32]:
Phiên bản cổ điển của INTT là phương trình như sau [32]:
Với là primitive nth root of unity.

## Slide 38: Primitive n-th Root of Unity.
Gốc hội tụ nguyên thủy thứ n hay n-th Primitive Root of Unity trong miền là một số sao cho .

## Slide 39: NTT/INTT cổ điển
Mô hình của các Butterfly Unit (BU). (1) Cooley - Tukey Butterfly. (2) Gentleman - Sande Butterfly

## Slide 40: TỐI ƯU NTT/INTT CHO KYBER
Sử dụng phiên bản thuật toán NTT/INTT phiên bản Negative Wrapped Convolution (NWC)
Giảm độ phức tạp xử lý của giải thuật NTT/INTT

## Slide 41: NTT/INTT NWC
Được trình bày bởi Poppelman và cộng sự trong [19] từ định lý toán học 2 như sau.
Định lý 2: Gọi là n-th Primitive Root of Unity thuộc tập hữu hạn và . Gọi và là các vectơ có độ dài với các phần tử thuộc Zp.
Tích từng thành phần hệ số bọc dương của và là .
Gọi là tích hệ số bọc âm của và . Cho được xác định là ,và Khi đó

## Slide 42: NTT/INTT NWC
Với phép toán trong vành , có thể sử dụng tích từng thành phần hệ số bọc dương (PWC)
Với phép toán trong vành , có thể sử dụng tích từng thành phần hệ số bọc âm (NWC)

## Slide 43: NTT/INTT NWC
Với phương trình bậc n như
) và ) với
) +x* )

## Slide 44: NTT/INTT NWC
Sử dụng

## Slide 45: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP NWC
Khi sử dụng NWC, ta cần áp dụng quy trình xử lý trước và xử lý sau cho các hệ số đa thức đầu vào và đầu ra, nhân chúng với và tương ứng

## Slide 46: NTT/INTT NWC
Phiên bản NWC của NTT là phương trình như sau :
Phiên bản NWC của INTT là phương trình như sau :

## Slide 47: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP NTT

## Slide 48: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP INTT

## Slide 49: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP INTT

## Slide 50: GIẢM ĐỘ PHỨC TẠP INTT
Phương pháp chia nửa kết quả từ BU GS [32]

## Slide 51: Thuật toán NTT sử dụng
Thuật toán 1. Low complexity NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly
Input: polynomial as, is the N-th primitive root of unity, and Output: 1: 2: for ( do 3: 4: for ( do 5: 6: for ( do 7: 8: 9: 10: 11: end for 12: end for 13: end for 14: return
Thuật toán 1. Low complexity NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly

## Slide 52: Thuật toán INTT sử dụng
Thuật toán 2. Low complexity INTT operation with Gentleman – Sande butterfly
Input: polynomial as, is the n-th primitive root of unity, and Output: 1: for ( do 2: 3: for ( do 4: 5: for ( do 6: 7: 8: 9: 10: end for 11: end for 12: end for 13: 14: return
Thuật toán 2. Low complexity INTT operation with Gentleman – Sande butterfly

## Slide 53: RÚT GỌN MODULO EXACT-KRED
KRED, K-RED-2x [23]
K2-RED [13]
Montgomery Reduction
Barret Reduction
Chưa tối ưu cho Kyber
Một số trường hợp overflow
Lưu gấp đôi bộ nhớ, tính toán phức tạp

## Slide 54: RÚT GỌN MODULO EXACT-KRED
Thuật toán 3. Exact-KRED for Kyber NTT/INTT accelerator
Input: q modulus = 3329, binary number C = , k = 13, m = 8 Output: 1: Cl zero-extend to 16-bit 2: Ch 3: C’ ((Cl<<3) – Ch) + (Cl<<2+Cl) 4: Cl’ zero-extend to 12-bit 5: Ch’signed-extend to 12-bit 6: C’’ ((Cl’<<3) – Ch’) + (Cl’<<2+Cl’) 7: If C’’ q 8: S C’’ + q 9: Else 10: S C’’ 11: return S
Thuật toán 3. Exact-KRED for Kyber NTT/INTT accelerator

## Slide 55: RÚT GỌN MODULO EXACT-KRED
Thuật toán 3. Exact-KRED for Kyber NTT/INTT accelerator
Input: q modulus = 3329, binary number C = , k = 13, m = 8 Output: 1: Cl zero-extend to 16-bit 2: Ch 3: C’ ((Cl<<3) – Ch) + (Cl<<2+Cl) 4: Cl’ zero-extend to 12-bit 5: Ch’signed-extend to 12-bit 6: C’’ ((Cl’<<3) – Ch’) + (Cl’<<2+Cl’) 7: If C’’ q 8: S C’’ + q 9: Else 10: S C’’ 11: return S
Thuật toán 3. Exact-KRED for Kyber NTT/INTT accelerator

## Slide 56: Xử lý tính toán lý thuyết trên phần mềm máy tính
STT | Cal | Result | 
 | … | … | NO
m | 892 | 33 | YES
33 | 893 | 1818 | NO
N | 894 | 276 | NO
128 | … | … | NO
Q | 2436 | 1818 | NO
3329 | 2437 | 33 | YES
Gamma | 2438 | 1579 | NO
892 | 2439 | 3127 | NO
Bảng 2 Tìm giá trị
892

## Slide 57: Xử lý tính toán lý thuyết trên phần mềm máy tính
STT |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 2285 | 2285
1 | 892 | 2549 | 872 | 2044
2 | 1848 | 2304 | 1508 | 1491
3 | 1455 | 723 | 2333 | 871
4 | 1432 | 630 | 3042 | 1422
5 | 1041 | 1212 | 1779 | 3021
6 | 1052 | 2617 | 282 | 961
… | … | … | … | …
STT |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 2285 | 2285
1 | 892 | 2549 | 872 | 2044
2 | 1848 | 2304 | 1508 | 1491
3 | 1455 | 723 | 2333 | 871
4 | 1432 | 630 | 3042 | 1422
5 | 1041 | 1212 | 1779 | 3021
6 | 1052 | 2617 | 282 | 961
… | … | … | … | …
Bảng 3 Thực hiện tính ở các giá trị mũ khác nhau

## Slide 58: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG
Mô tả thiết kế phần cứng xử lý NTT và INTT cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber.
3

## Slide 59: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT
Hình 12 Sơ đồ khối của bộ rút gọn Modulo Exact-KRED

## Slide 60: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT
Bộ Rút Gọn Modulo Chia Nửa
>>1

## Slide 61: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT

## Slide 62: THIẾT KẾ BUTTERFLY UNIT
Bộ Butterfly Unit kết hợp CT/GS cho thuật toán độ phức tạp thấp

## Slide 63: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Phần cứng xử lý NTT và INTT cho CRYSTALS-Kyber

## Slide 64: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Sơ đồ khối bộ xử lý NTT/INTT

## Slide 65: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Bộ SIPO Writeback vào nối tiếp ra song song với các ô nhớ 12-bit

## Slide 66
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất và thứ tự dữ liệu sắp xếp tại RAM cho NTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 67
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất tại ROM cho NTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 68
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất và thứ tự dữ liệu sắp xếp tại RAM cho INTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 69
THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thứ tự địa chỉ truy xuất và thứ tự dữ liệu sắp xếp tại RAM cho NTT (n=128, 40 cycles đầu tiên)

## Slide 70: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thuật toán 4 Proposed NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly for Kyber
Input: polynomial as, is the n-th primitive root of unity, and , Output: 1: for ( do 2: 3: 4: for ( do 5: for ( do 6: , 7: , 8: (pre-computed) 9: ( 10: ( 11: (pre-computed) 12: (pre-computed) 13: ( 14: ( 15: 16: 17: end for 18: end for 19: end for 20: return (x)
Thuật toán 4 Proposed NTT operation with Cooley – Tuckey butterfly for Kyber

## Slide 71: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT/INTT
Thuật toán 5 Proposed INTT operation with Gentleman – Sande butterfly for Kyber
Input: polynomial as, is the n-th primitive root of unity, and Output: 1: for ( do 2: 3: c = 1 4: for ( do 5: for ( do 6: , 7: , 8: (pre-computed) 9: ( 10: ( 11: (pre-computed) 12: (pre-computed) 13: ( 14: ( 15: 16: 17: end for 18: end for 19: c = c >> 2 19: end for 20: return (x)
Thuật toán 5 Proposed INTT operation with Gentleman – Sande butterfly for Kyber

## Slide 72: TỔNG HỢP VÀ MÔ PHỎNG
Kết quả mô phỏng mạch và kiểm tra với Testbench được thực hiện trên phần mềm ModelSim
Kết quả tổng hợp mạch sử dụng hai phần mềm là Quartus Prime Standard Edition 21.1 (Hỗ trợ Cyclone V)
4

## Slide 73: Kết quả mô phỏng ModelSim
Mô phỏng trên dạng sóng kết quả của thiết kế Exact-KRED

## Slide 74: Kết quả mô phỏng ModelSim
Mô phỏng trên dạng sóng kết quả của thiết kế BU.

## Slide 75: Kết quả mô phỏng ModelSim
Mô phỏng dạng sóng kết quả của phần cứng xử lý NTT và INTT.

## Slide 76: Kết quả tổng hợp Quartus
Kết quả tổng hợp Quartus được dùng để kiểm tra tốc độ và tài nguyên tiêu thụ của thiết kế để so sánh và kiểm tra.

## Slide 77: Kết quả tổng hợp Quartus
Kết quả tốc độ mạch ở trường hợp góc mô phỏng môi trường tốt nhất và tệ nhất.

## Slide 78: ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN
Đánh giá và so sánh kết quả với các nghiên cứu trước
Kiến nghị những hướng nghiên cứu tiếp theo
5

## Slide 79: ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ
Thiết kế | Cấu hình BU | Area |  |  |  | Speed [MHz] | NTT/INTT Cycles | NTT/INTT [ns] | NTT Speed Ratio | Area x Speed Ratio
 |  | LUTs | FFs | DSPs | BRAM |  |  |  |  | 
[31]2 | 2 | 1737 | 1167 | 2 | 3 | 161 | 512/576 | 3174/3571 | 2.4 | 3.2
Low-Comp [32]2 | 2 | 741 | 330 | 2 | 5 | 245 | 644/6441 | 2642/2642 | 2 | 1.1
[33] | 2 | 2908 | 170 | 9 | 0 | - | 1935/1930 | - | 6.1 | 13.4
HS-NTT [15]2 | 2x2 | 801 | 717 | 4 | 2 | 222 | 324/324 | 1458/1458 | 1.1 | 0.7
Nghiên cứu này | 2x2 | 13225 | 2929 | 4 | 1 | 237 | 316/316 | 1204/1204 | 1 | 1

## Slide 80: ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ
Chart: 
| [31] | Low-Comp [32] | [33] | HS-NTT [15] | Nghiên cứu này
NTT Speed Ratio | 2.4 | 2 | 6.1 | 1.1 | 1

## Slide 81: ĐÁNH GIÁ, BÀN LUẬN VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ
Chart: 
| [31] | Low-Comp [32] | [33] | HS-NTT [15] | Nghiên cứu này
Area x Speed Ratio | 3.2 | 1.1 | 13.4 | 0.7 | 1

## Slide 82: HƯỚNG TỐI ƯU THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ NTT VÀ INTT CHO MÃ HÓA LƯỢNG TỬ CRYSTAL- KYBER
Ứng dụng tính chất đảo của Twiddle Factor
Phát triển hệ thống câu lệnh điều khiển (Instruction Set).
Phòng chống các phương pháp tấn công.
Tích hợp các giải thuật khác của Kyber vào BU như một ALU

## Slide 83: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG XỬ LÝ mã hóa Lattice - Based
Thiết kế phần cứng xử lý toàn bộ mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber
Thiết kế xử lý mã hóa Lattice-based
Phòng chống các phương pháp tấn công.

## Slide 84: KẾT LUẬN
Kết luận về đề tài nghiên cứu
6

## Slide 85
Nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu đề ra

## Slide 86
Nghiên cứu trình bày thiết kế cấu trúc phần cứng xử lý NTT và INTT trên nền tảng FPGA, bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog, cho mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber

## Slide 87
CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN
Tên tác giả, tên bài viết,tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản | Số hiệu ISSN

## Slide 88
XIN CẢM ƠN